UDC

中华人民共和国国家标准      GB

P                            GB  50536-202X

煤矿综采采区设计标准

Code for design of coal mine

full-mechanized mining district

征求意见稿

202X-XX-XX发布                  202X-XX-XX实施

| 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 国家市场监督管理总局 |  |

前  言

本标准是根据住房和城乡建设部《关于印发2019年工程建设规范和标准编制及相关工作计划的通知》（建标函〔2019〕8号文）的要求，由通用技术集团工程设计有限公司和中国煤炭建设协会勘察设计委员会会同有关单位进行修订。

本标准修订过程中，编制组认真调查研究和分析吸取了我国煤矿综采采区及矿井设计建设和生产管理的经验，特别注重吸纳引用了近十几年来我国综采长足发展的新技术、新工艺、新设备、新经验，同时借鉴了国外先进技术和经验，根据审查会专家意见修改后形成本次征求意见稿。

本标准共10章，主要内容包括：总则、地质条件、采煤方法及工艺、采区布置、采掘工作面设备选型、采区运输、通风与安全、电气、监控通信及智能化、节能和减排。

本次修订的主要内容是：

- 删减了“2.2 地质条件”部分内容。

- 删除合并了“3.2 缓倾斜、倾斜煤层采煤方法及工艺”部分内容。

- 增加了“绿色开采”的内容。

- 增加了“冲击地压防治”的内容。

- 增加了“掘进设备选型”的内容。

- 增加了“瓦斯抽采及防突”的内容。

- 增加了“采掘智能化”的内容。

- 删减合并了“10 节能和减排”部分内容。

本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由中国煤炭建设协会负责日常管理工作，由通用技术集团工程设计有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送通用技术集团工程设计有限公司(地址：山东省济南市堤口路141号，邮政编码：250031)。

本标准主编单位：通用技术集团工程设计有限公司

中国煤炭建设协会勘察设计委员会

本标准参编单位：中煤西安设计工程有限责任公司

中煤科工集团南京设计研究院有限公司

中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司

中煤科工集团武汉设计研究院有限公司

中赟国际工程有限公司

贵州省煤矿设计研究院有限公司

煤炭工业太原设计研究院集团有限公司

中煤天津设计工程有限责任公司

新疆煤炭设计研究院有限责任公司

兰州煤矿设计研究院

山西省煤炭基本建设局

山西焦煤集团有限责任公司

本标准主要起草人员：王正超  付小敏  郭宝德  李延振  宋  伟

华召文  徐鸿明  关  众  白怡明  于新胜

辛德林  曹召奇  张  英  孟应芳  陈  文

徐忠和  赵正军  寇永嘉  秦喜文  宋  刚

王建军  王海涛  吴峻民  王静波  毛新华

杨彦群  曹海亮

本标准主要审查人员：宫守才  丁  易  安国利  郭俊生  李定明

张安林  王  勇

目  次

1 总  则	（ 1 ）

2 地质条件	（ 2 ）

3 采煤方法及工艺	（ 3 ）

3.1 一般规定	（ 3 ）

3.2 近水平、缓倾斜、倾斜煤层采煤方法及工艺	（ 3 ）

3.3 急倾斜煤层采煤方法及工艺	（ 4 ）

3.4 绿色开采	（ 4 ）

4 采区布置	（ 5 ）

4.1 一般规定	（ 5 ）

4.2 采煤工作面布置	（ 6 ）

4.3 巷道布置	（ 7 ）

4.4 巷道断面与支护	（ 8 ）

4.5 巷道掘进	（ 9 ）

5 采掘工作面设备选型	（ 11 ）

5.1 一般规定	（ 11 ）

5.2 采煤机械选型	（ 11 ）

5.3 刮板输送机选型	（ 12 ）

5.4 液压支架选型	（ 13 ）

5.5 运输巷运输设备选型	（ 15 ）

5.6 采煤工作面辅助设备选型	（ 16 ）

5.7 掘进工作面设备选型	（ 17 ）

6 采区运输	（ 19 ）

6.1 一般规定	（ 19 ）

6.2 煤炭运输	（ 19 ）

6.3 辅助运输	（ 21 ）

7 通风与安全	（ 22 ）

7.1 通风	（ 22 ）

7.2 安全	（ 22 ）

8 电  气	（ 24 ）

8.1 供电系统及电压	（ 24 ）

8.2 电气设备及变电所	（ 24 ）

8.3 移动变电站	（ 24 ）

8.4 采区线网	（ 25 ）

8.5 照明	（ 26 ）

8.6 电气设备保护及接地	（ 26 ）

9 监控、通信及智能化	（ 27 ）

9.1 监控	（ 27 ）

9.2 通信	（ 28 ）

9.3 智能化	（ 28 ）

10 节能和减排	（ 31 ）

10.1 节能	（ 31 ）

10.2 减排	（ 31 ）

本标准用词说明  ………………………………………………  （ 33  ）

引用标准名录  ……………………………………………  （ 34 ）

附：条文说明  ……………………………………………  （ 35 ）

# 1 总  则

1.0.1  为积极推广应用井工矿井综采的先进技术及管理经验，实施综采采区的科学合理设计，提高综采采区设计水平，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于新建、改建及扩建的井工矿井初步可行性研究、可行性研究、初步设计、安全设施设计和施工图等各阶段的综采采区设计以及生产矿井的综采采区设计。

1.0.3  新建矿井的综采采区设计应根据地质条件、煤层赋存和开采技术条件、可能采用的采煤方法与技术装备以及相关联的矿井主要系统和地面条件等，生产矿井的综采采区设计还应根据矿井初步设计、安全设施设计、专项设计及相关批复资料，全面分析采用综采的适应性、安全性、可行性、合理性。

1.0.4  综采采区设计应以安全可靠、条件适宜、技术进步、装备适应、减人增效、经济合理、节能减排为准则，以设计本安型、智能型、效益型、节约型采区为目标，切实体现采区生产集约化、采煤工艺装备智能化、系统配套协调化、安全监控信息化，因地制宜采用新技术、新工艺、新设备、新材料，并推行科学管理。

1.0.5  综采采区设计除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 地质条件

2.1.1  新建、改建和扩建矿井综采采区设计应根据经评审备案或批准的地质勘查资料，生产矿井综采采区设计应根据经审批的采区地质说明书，全面分析采区地质条件、煤层赋存条件、开采技术条件、探明资源量和控制资源量比例以及地面相关情况，并研究采用综采的适应性。

2.1.2  综采采区应达到勘探程度，在条件许可时，应进行三维地震勘查。

2.1.3  综采采区的资源量应以探明资源量和控制资源量为主，并应达到80%以上。

2.1.4  综采采区设计应对地质勘查程度进行评价，对地质资料存在的问题应提出意见和建议。应根据《煤矿采区或工作面水文地质条件分类》GB/T 22205判定采区水文地质条件分类。

2.1.5  综采采区的煤层稳定性宜达到较稳定程度。

2.1.6  采区内应采取适宜勘探手段查明和控制落差大于3m的断层，查明幅度大于20m的褶曲和陷落柱、岩浆岩侵入的发育与延展状况。

2.1.7  采区内受水害、煤与瓦斯突出、冲击地压、自然发火等各类灾害威胁的工作面，应采取相应针对措施消除后，可以采用综采。

# 3 采煤方法及工艺

## 3.1 一般规定

3.1.1  采煤方法及回采工艺应根据地质和水文条件、煤层赋存与开采技术条件、设备状况及地面相关因素等，进行综合分析和技术经济比选确定。

3.1.2  选择采煤方法及回采工艺，应符合安全可靠、条件适宜、设备适应、先进高效、节能减排的原则并应简化开采系统和生产环节。

3.1.3  采用综采工艺的采煤工作面，宜采用后退式回采。

3.1.4  “三下”压煤开采、保护煤柱回收、边角煤残采等特殊地段开采，应采用充填开采工艺。

3.1.5  条件适宜的采区，宜在井下进行毛煤预排矸，矸石直接用于充填开采，减少提升能耗和无效运输。

## 3.2 近水平、缓倾斜、倾斜煤层采煤方法及工艺

3.2.1  近水平、缓倾斜、倾斜煤层宜采用长壁采煤法。当煤层倾角小于12°时，可采用倾斜长壁采煤法；当煤层倾角大于12°时，宜采用走向长壁采煤法，经论证经济合理技术可行的情况下，也可采用倾斜长壁采煤法。

3.2.2  厚煤层采煤工艺应根据煤层实际开采厚度情况合理选择，综采装备技术可行、经济合理时采用一次采全高综采工艺，不适宜采用一次采全高综采工艺的，应采用综采放顶煤或分层综采工艺。

3.2.3  煤层平均厚度1.3m以下，开采条件适宜的，宜采用薄煤层综采工艺。

3.2.4  因受地质条件或地面建（构）筑物压煤等其他因素限制，不能实行长壁式开采的，可采用短壁式综采工艺。

3.2.5  煤层厚度变化较大的厚煤层，开采条件适宜的，可在同一工作面内依据煤层厚度变化的需要，分段采用一次采全高或综采放顶煤工艺。

3.2.6  对厚度超过适宜放顶煤开采高度的特厚煤层，应进行技术经济比较确定采用分层综采放顶煤工艺或其他相适宜的综采工艺。

## 3.3 急倾斜煤层采煤方法及工艺

3.3.1  对于倾角50°以下的急倾斜煤层，当开采条件适宜时，可采用伪倾斜长壁式综采工艺。

3.3.2  对于急倾斜特厚煤层，当开采技术条件适宜时，宜采用水平分层综采放顶煤工艺。水平分层的高度应依据煤层开采条件合理确定。

3.3.3  不具备放顶煤开采条件的急倾斜特厚煤层，可采用水平分层综采工艺。

## 3.4 绿色开采

3.4.1  地表沉降控制要求较高时，应采用膏体、似膏体充填工艺；地表沉降控制要求一般，主要以消耗矸石为目的时，宜采用原生矸石充填工艺；煤矿企业实施充填开采前，应编制专项设计，对具体充填工艺根据地表沉降要求、充填材料配比、开采技术条件等资料充分比选论证后确定。

3.4.2  充填材料应按照就地取材、足质足量的原则选取，配合比例应满足地面沉降控制、搅拌、输送、凝固及支撑强度要求。

3.4.3  充填材料应安全环保、无毒无害，凡对地下水水质有影响的，应预先进行无毒、无害化处理，避免污染地下水及含水层。

3.4.4  首次采用充填开采工艺的矿井或开采特殊保护要求的地段，应进行试采，并编制试采总结，经评审通过后方可进行其它区域的充填开采。

3.4.5  充填开采应采用机械化充填装备，减轻从业人员劳动强度，提高充填效率。

3.4.6  充填站布置在地面时，充填管路应利用井筒敷设，条件不允许时可施工专用钻孔敷设。

3.4.7  充填开采过程中，应加强充填体及岩层地表移动观测，确保数据真实可靠。

# 4 采区布置

## 4.1 一般规定

4.1.1  采区布置应符合下列要求：

1  认真分析并正确使用地质资料，采区布置应适应地质构造和煤层赋存的实际情况。

2  符合国家有关煤矿安全法规的规定以及初步设计及安全设施设计的相关原则。

3  正确选择采煤方法及工艺。

4  合理确定首采工作面及接续工作面的位置及参数。

5  合理选择采区与工作面的巷道布置方式。

6  简化采区运输、通风、排水等系统，并减少生产环节。

7  保证采煤工作面及采区的生产接续。

8  体现良好的技术经济效益。

4.1.2  采区和工作面的采出率应符合国家现行有关标准的规定。

4.1.3  采区尺寸应根据地质构造、煤层赋存与开采条件、采煤方法及工艺、技术装备等因素，综合分析合理确定，并应符合下列规定：

1  采区尺寸应保证采煤工作面和采区生产正常接续，宜使综采工作面具有1年以上推进长度。地质条件适宜、技术装备适应的，采区尺寸宜适当加大。

2  采区储量宜满足采区具有5年以上服务年限，应至少有3年服务年限。

4.1.4  中央采区宜采用双翼布置，其他采区应根据地质条件和采区尺寸等具体情况分析比较确定采取双翼布置或单翼布置，优先采用双翼布置。

4.1.5  采区生产能力应依据开采煤层条件、采煤方法及工艺、技术装备、工作面参数及个数、运输与通风等系统能力以及生产接续关系等因素，综合分析合理确定。

4.1.6	多煤层开采时，宜采取下行顺序开采；当煤层间距较大、开采条件适宜、在不破坏损失上部煤层的情况下，经技术经济论证，可采取上行顺序开采。

## 4.2 采煤工作面布置

4.2.1  首采工作面的位置应根据采区具体情况选择，并应符合下列要求：

1  地质勘探程度较高，煤层赋存和开采技术条件较好。

2  有利于矿井快速达产和稳产。

3  有利于工作面生产接续。

4  宜避开对采煤有影响的地面村庄及建（构）筑物。

4.2.2	 采煤工作面参数应根据地质构造、煤层赋存与开采技术条件、采煤方法及工艺、技术装备等因素，综合分析合理确定，并应符合下列规定：

1  长壁工作面长度，不宜小于150m；开采条件适宜的，宜大于200m。

2  同一综采工作面的长度在生产过程中宜保持不变。

3  工作面推进长度要兼顾矿井正常接续的需要，尽量减少短期内频繁搬家次数，一般宜使工作面具有1年以上生产时间。

4.2.3  一个采(盘)区内同一煤层的一翼最多只能布置1个采煤工作面和2个煤(半煤岩)巷掘进工作面同时作业。一个采(盘)区内同一煤层双翼开采或者多煤层开采的，该采(盘)区最多只能布置2个采煤工作面和4个煤(半煤岩)巷掘进工作面同时作业。采区内除预抽瓦斯、冲击地压等安全生产需要外，不应配置备用工作面。

4.2.4  采煤工作面年推进度应依据开采煤层条件、采煤方法及工艺技术装备的效能、工作制度以及生产管理等因素，综合分析并经计算确定。工作面年推进度可按下式计算：

L=d·n·s·k                        （4.2.4）

式中：L—工作面年推进度（m/a）；

d—工作面年工作天数；

n—采煤机每天进刀数；

S—采煤机每刀截深（m）；

k—正常循环率：0.8～0.9。

4.2.5  采煤工作面生产能力应根据开采煤层条件、采煤方法及工艺技术装备、工作面长度与推进度等因素，综合分析并经计算确定。工作面生产能力可按下式计算：

A= L·l·h·r·c                     （4.2.5）

式中：A—工作面年生产能力（t/a）；

L—工作面年推进度（m/a)；

l—工作面长度（m)；

h—工作面采高，放顶煤开采时为采放总高度（m）；

r—煤的视密度（t/m3）；

c—工作面采出率。

## 4.3 巷道布置

4.3.1  采区与工作面的巷道布置方式应根据煤层赋存和开采技术条件、采煤方法及工艺、采掘技术装备、采区运输和通风方式、冲击地压治理以及瓦斯治理和防治水等需要，经综合分析和技术经济比较确定。

4.3.2  采区与工作面的巷道布置应体现多布置煤巷少布置岩巷的原则，并应节约工程量和减少煤柱损失。凡煤层倾角及顶、底板条件适宜，采区上、下山及分阶段平巷均应布置在煤层中。特厚煤层因巷道维护、预防煤层自然发火、防治水患、治理瓦斯、治理冲击地压或适应大倾角煤层运输等特殊需要，经技术经济论证，可设置岩石上、下山。冲击地压矿井、突出矿井上下山布置还应满足《防治煤矿冲击地压细则》《防治煤与瓦斯突出细则》规定。

4.3.3  采区上、下山应至少设置2条。当采区产量较大或瓦斯与通风量较大，上、下山巷道断面偏大或因其他特殊需要时，经技术经济比较，可设置3条及以上采区上 、下山。

4.3.4  开采多煤层时，应根据煤层赋存条件、技术装备和采区生产能力等因素，综合分析和技术经济比较确定采取联合布置采区或各煤层单独布置采区。条件适宜且技术经济合理时，宜扩大分煤层布置采区的应用范围。

4.3.5  采区巷道布置应同时满足采区与工作面的运输、行人、通风 、防瓦斯、防治水、防灭火、防治冲击地压 、避险的需要。

4.3.6  高瓦斯矿井、突出矿井的每个采区和开采容易自燃煤层的采区，应设置至少1条专用回风巷。低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区，应设置1条专用回风巷。采区进、回风巷应贯穿整个采区，不应一段为进风巷、一段为回风巷。突出矿井、有突出煤层的采区区段回风石门应为专用回风巷。

4.3.7  采煤工作面应保持至少2个畅通的安全出口，一个通到进风巷道，另一个通到回风巷道。

4.3.8  采煤工作面回采巷道宜采用单巷布置。当因瓦斯量较大、涌水量较大、工作面产量较大或长距离巷道掘进通风需要；或采用连续采煤机掘进巷道等特殊要求，单巷不能满足需要时；或采区一翼采用顺序接续开采的，可采取双巷或多巷布置。

4.3.9  根据瓦斯治理或疏放水的需要，采区和工作面可设置专用瓦斯抽放巷或疏水巷。

4.3.10  近水平、缓倾斜、倾斜的薄及中厚煤层或厚煤层分层开采，条件适宜的回采巷道应采用无煤柱护巷或无煤柱自成巷工艺。

4.3.11  回采巷道应采取直线布置方式，并宜保持工作面在生产过程中长度相等。特殊条件需要调整回采工作面长度时，应结合液压支架参数确定。

## 4.4 巷道断面与支护

4.4.1  巷道断面形式应根据煤层与围岩性质、巷道用途及服务时间、巷道内设施布置以及受采动影响程度等因素，进行综合分析合理确定。一般情况下宜采用拱形、梯形或矩形。

4.4.2  在不稳定、地压大的围岩中，当采用拱形、梯形或矩形巷道断面形式不能适应时，可采用马蹄形、圆形、椭圆形等断面形式。

4.4.3  采区巷道断面尺寸的确定，应以支护最大允许变形后的净断面能满足通风、运输、行人、管线及设备安装检修等需要为原则。巷道净断面的选取应符合现行国家标准《煤矿巷道断面和交岔点设计规范》GB 50419及《煤矿安全规程》中的有关规定。

4.4.4  巷道支护方式应依据煤层与围岩性质、巷道用途及服务时间、巷道断面形式及受采动影响程度等因素合理选择。

煤及半煤岩巷道宜采用锚杆、锚带、锚网、锚索、金属支架等支护方式。岩石巷道宜采用锚喷支护；岩性条件适宜的，可不加支护。对于有冲击地压的矿井，巷道支护应符合《防治煤矿冲击地压细则》中的有关规定。

4.4.5  一般支护不能适应的巷道应采用组合支护方式。宽度较大的支架巷道，必要时可加设中间支柱。工作面两端应使用端头支架或者增设其他形式的支护。

对技术复杂的或特殊的巷道支护方式及支护参数，应进行必要的计算和论证，并进行现场实验与观测。

4.4.6  回采巷道支架，应依据煤层与围岩性质、巷道断面与支架形式以及受采动影响等因素预留必要的伸缩量。

4.4.7  有底鼓的巷道应依据底板岩层性质、可能底鼓的状况及对生产使用影响程度，采取相应的防治措施。有底鼓的巷道宜选用带底拱的拱形、马蹄形或圆形全封闭支护形式。

4.4.8  靠近工作面的回采巷道应依据受采动地压影响的状况，采取相应的加强支护措施。

1  采煤工作面所有安全出口与巷道连接处超前压力影响范围内应加强支护，且加强支护的巷道长度不应小于20m；综合机械化采煤工作面，此范围内的巷道高度不应低于1.8m。

2  具有冲击危险的采煤工作面安全出口与巷道连接处超前支护范围不应小于70m，综采放顶煤工作面或具有中等及以上冲击危险区域的采煤工作面安全出口与巷道连接处超前支护范围不应小于120m，超前支护优先采用液压支架。煤巷掘进工作面后方具有中等及以上冲击危险的区域应当再采用可缩支架加强支护。

## 4.5 巷道掘进

4.5.1  综采采区应装备综合掘进机、掘锚一体化机组或连续采煤机组的综合机械化掘进机组掘进巷道。

4.5.2  装备掘进机组的掘进工作面，应配备相应的后配套系统形成综合机械化掘进作业线，并应符合下列规定：

1  配套单机的主要技术特征和参数，应满足掘进巷道的地质条件和巷道掘进工艺的要求。

2  成套设备的综合生产能力，应以掘进机的生产能力为主要依据。后配套设备的生产能力，宜依次较其前者大10%～20%。

3  各配套单机之间的关系和布置尺寸，应配合协调。

4.5.3  巷道掘进应根据采区地质条件、巷道布置和掘进工作的实际需要，另配备相应的普通机械化掘进设备。

岩石巷道掘进，条件适宜时，应配备岩巷掘进机或液压钻车及相应的后配套设备；当巷道断面小、倾角大或掘进长度短时，可配备气腿式风动凿岩机等；溜煤眼、煤仓掘进应配备反井钻机。

4.5.4  采区掘进工作面个数应根据采煤工作面推进速度、生产接续巷道工程量和掘进速度等因素，经分析计算确定。

4.5.5  巷道掘进速度应依据掘进巷道的具体条件、机械装备的技术效能等因素，经分析计算合理确定，并应符合现行国家标准《煤炭工业矿井设计规范》 GB 50215的有关规定。

4.5.6　开采冲击地压煤层时，在应力集中区内不应布置2个工作面同时进行采掘作业。2个掘进工作面之间的距离小于150m时，采煤工作面与掘进工作面之间的距离小于350m时，应停止其中一个工作面，确保回采工作面与掘进工作面之间、两个掘进工作面之间留有足够的间距，以避免应力叠加导致冲击地压的发生。

4.5.7　严重冲击地压厚煤层中的巷道应当布置在应力集中区外。冲击地压煤层双巷掘进时，两条平行巷道在时间、空间上应当避免相互影响。

4.5.8　对冲击地压煤层，应当根据顶底板岩性适当加大掘进巷道宽度。

# 5 采掘工作面设备选型

## 5.1 一般规定

5.1.1  采煤工作面设备应根据煤层地质条件、采煤方法、工作面参数与生产能力等因素合理选择。

5.1.2  采煤工作面宜设计为智能化工作面，其装备的智能化程度应与工作面生产能力和开采条件相匹配，并符合节能的要求。

5.1.3  采煤工作面采煤机械、刮板输送机和液压支架的相关尺寸应相互协调和匹配。

5.1.4  综采放顶煤工作面滚筒采煤机的截深和液压支架放煤口水平投影的长度应与工作面的放煤步距相协调。

5.1.5  采煤工作面刮板输送机和采煤机械的电动机电压等级应相同，如设备配套适应，则转载机和破碎机的电动机电压也宜与工作面设备相同。

5.1.6　掘进工作面设备应根据开采技术条件、煤岩特性、掘进方法和工艺等综合确定，设备生产能力和性能应相配套。

## 5.2 采煤机械选型

5.2.1  工作面采煤机械宜选用滚筒采煤机；地质构造简单、底板较平整、煤层不粘顶、直接顶稳定、底板中硬或坚硬、采高不大于2m的煤层，可选用刨煤机。

5.2.2  工作面滚筒采煤机选型应符合下列要求：

1  应采用可调高双滚筒结构。

2  骑槽式采煤机应采用无链电牵引。

3  采煤机的截割高度应大于工作面的最大设计采高l00mm，采煤机截割滚筒的直径应小于工作面的最小设计采高100mm，截深应大于工作面的设计截深。

4  采煤机的生产能力应与工作面的设计生产能力相适应。

5  采煤机应装有能停止工作面刮板输送机运行的闭锁装置。

6  采煤机应装备可靠的内、外喷雾装置。

7  工作面倾角大于15°时，采煤机应有可靠的防滑装置，工作面倾角大于35°时，采煤机应有可靠的制动装置。

8  短壁工作面、急倾斜煤层水平分层放顶煤工作面和急倾斜煤层水平分层工作面，宜采用正面截割式采煤机或其他短壁工作面采煤机。

5.2.3  滚筒采煤机的机面高度应低于工作面最小采高处液压支架顶梁下方的工作面净高l00mm采高小于2.0m的工作面，应选用矮机身采煤机；采高小于0.8m的极薄煤层工作面，应选用爬底板型采煤机。

5.2.4  对于煤质较硬、落煤块度较大的工作面，滚筒采煤机宜配置大块煤破碎装置。

## 5.3 刮板输送机选型

5.3.1  工作面刮板输送机选型应符合下列要求：

1  刮板输送机应采用可弯曲可自移结构。

2  刮板输送机宜采用变频或双速电动机驱动，电动机与减速箱宜和机身平行布置在采空区一侧。

3  刮板输送机的铺设长度应与工作面长度相适应，运输能力应与工作面生产能力及采煤机生产能力相匹配。

4  刮板输送机中部槽的长度应与液压支架的中心距一致。

5  刮板输送机煤壁侧应有铲煤板，采空区侧应有挡板和电缆槽。

5.3.2  与骑槽式采煤机配套的刮板输送机应符合下列规定：

1  刮板输送机中部槽的强度与刚度应满足采煤机骑压与行走的要求。

2  刮板输送机中部槽的尺寸应与采煤机底座滑动机构的尺寸相匹配。

3  采空区侧应有与采煤机行走机构相适应的牵引导轨。

5.3.3  薄煤层工作面应选用机身高度小的矮机头刮板输送机。采用爬底板采煤机的薄煤层工作面，应选用与爬底板采煤机配套的刮板输送机。

5.3.4  采用刨煤机的工作面应选用与刨煤机配套的刮板输送机。

5.3.5  下列工作面应选用封底溜槽：

1  底板为Ⅰ～Ⅲa类的工作面。

2  煤质较软的工作面。

3  日推进度大于6m的工作面。

5.3.6  煤质较软、落煤块度较小的工作面，应选用双中链或单中链刮板输送机；煤质较硬、落煤块度较大的工作面，宜选用双边链刮板输送机。

5.3.7  运输能力大于或等于1000t/h的运输机，宜选用与工作面运输巷转载机十字连接的交叉侧卸式机头。

5.3.8  当出现下列情况之一时，刮板输送机应装设防滑、锚固装置：

1 与刨煤机配套的刮板输送机，当工作面倾角大于12°时。

2 与滚筒采煤机配套的刮板输送机，当工作面倾角大于15°时。

5.3.9  当工作面倾角大于25°时，刮板输送机应有防止煤、矸窜出溜槽伤人的措施。

## 5.4 液压支架选型

5.4.1  工作面应选用掩护式或支撑掩护式液压支架。支架的结构应便于人员行走和作业，并应满足工作面通风对工作面过风断面的要求。

5.4.2  工作面应选用同一型号的液压支架，不同型号的液压支架不应在－个工作面混用。

5.4.3  液压支架的结构高度应与工作面设计采高相匹配，并符合列规定：

1  液压支架的最大结构高度应大于工作面设计最大采高0.2m。

2  液压支架的最小结构高度应小于工作面设计最小采高0.2m。

5.4.4	液压支架的额定支护强度应与工作面采高和顶板条件相适应。有矿压观测资料的矿井，液压支架的额定支护强度应根据类似条件工作面的矿压观测资料确定；无矿压观测资料的矿井，液压支架的额定支护强度应根据工作面基本顶的级别和采高采用倍重系数估算法、工程类比法确定，并选取最大值作为工作面支架合理支护强度。

5.4.5  液压支架对工作面底板的最大比压应小于工作面底板的允许底板载荷强度。工作面各类底板的允许底板载荷强度可按表5.4.5选取。

表5.4.5        工作面各类底板的允许底板载荷强度Pp值

| 底 板 类 别 | 允许底板载荷强度 Pp（MPa） | 参 考 岩 性 |
| --- | --- | --- |
| 类别名 | 代号 |  |  |
| 极软 | Ⅰ | Pp≤3.0 | 充填砂、泥岩、软煤 |
| 松软 | Ⅱ | 3.0< Pp≤ 6.0 | 泥页岩、煤 |
| 较软 | Ⅲ | Ⅲa | 6.0< Pp ≤ 10.0 | 中硬煤、薄层状页岩 |
|  |  | Ⅲb | 10.0< Pp≤16.0 | 硬煤、致密页岩 |
| 中硬 | Ⅳ | 16.0< Pp≤32.0 | 致密页岩、砂质页岩 |
| 坚硬 | Ⅴ | Pp >32.0 | 厚层砂质页岩、粉砂岩、砂岩 |

5.4.6	 工作面倾角大于15°时，液压支架应设置防倒、防滑装置，并应采取防倒、防滑措施。

5.4.7	 对于设计移架速度大于4架/min的工作面，应配置电液控制系统的液压支架。

5.4.8	 下列工作面的液压支架应配置大流量安全阀：

1  直接顶为3、4类或基本顶为Ⅲ、Ⅳ级的工作面。

2  顶板有可能发生切冒的浅埋深工作面。

3  有冲击地压的工作面。

5.4.9  刨煤机工作面的液压支架，除满足工作面支护的要求外，还应符合下列要求：

1  液压支架的推移千斤顶应具有保证给定刨深的功能。

2  液压支架的底座与刮板输送机之间应设置调斜装置。

5.4.10  综采放顶煤工作面应选用低位放顶煤液压支架，并应符合下列规定：

1  支架的放煤口应有大块煤破碎装置或措施。

2  支架应有对放煤口实施喷雾的防尘喷雾系统。

5.4.11  需铺设金属网假顶的分层工作面，宜选用具有自动铺网及自动联网功能的液压支架。

5.4.12  采用水砂充填、风力充填管理顶板的工作面，应选用有挡帘、充填管路等附设装置的充填支架。

5.4.13  下列工作面液压支架应有防止煤壁片帮的护帮板：

1  采高大于3m或煤壁片帮严重的工作面。

2  节理裂隙发育或煤质松软的中厚煤层工作面。

5.4.14  工作面刮板输送机驱动装置处，应选用符合下列要求的过渡支架：

1  过渡支架的架型与结构高度应与基本支架相同，支护强度等主要技术参数应与基本支架相匹配。

2  放顶煤工作面过渡支架应具有放顶煤的功能。

5.4.15  工作面端头支护宜选用端头支架。工作面与运输巷接合处的端头支架宜选用偏置式，支架结构应与端头的设备布置相适应，并宜带有推移转载机的动力装置。

## 5.5 运输巷运输设备选型

5.5.1  工作面运输巷的运输设备应选用可伸缩带式输送机以及配套的桥式转载机和破碎机。

5.5.2  工作面运输巷桥式转载机选型应符合下列规定：

1  转载机的输送能力应与工作面刮板输送机的能力相适应。

2  转载机的零部件应与工作面刮板输送机具有互换性。

3  转载机的机头及其移动方式应与可伸缩带式输送机的机尾相适应；条件适宜的，转载机可采用自移式。

4  转载机的机尾结构应与工作面刮板输送机机头的结构及端头的设备布置相适应。

5  转载机与带式输送机的有效搭接长度应与工作面日推进度及带式输送机机尾的结构相适应。

5.5.3  工作面运输巷破碎机选型应符合下列规定：

1  破碎机的出料块度不应大于300mm。

2  破碎机的通过能力应与转载机的运输能力相适应。

3  破碎机的结构及相关尺寸应与转载机相匹配。

4  破碎机的入料口应设置防止人员误入破碎机的安全防护设施。

5.5.4  下列工作面运输巷应选用轮锤式破碎机：

1  转载机的运输能力大于或等于1000t/h的工作面。

2  煤的普氏硬度系数f大于或等于2.0的工作面。

3  煤层结构复杂，夹砰厚度较大的工作面。

5.5.5  工作面运输巷可伸缩带式输送机选型应符合下列规定：

1  带式输送机的运输能力应与转载机的运输能力相适应。

2  带式输送机机尾的结构形式与尺寸应与转载机相匹配。

3  带式输送机的储带长度不宜小于100m。

4  带式输送机的拉紧装置应具有自动拉紧功能。

5  带式输送机应装备有跑偏、打滑、断带等机械电气安全保护装置。

6  带式输送机应使用阻燃带，输送带及非金属材料零件的安全性能应符合有关规定。

7  带式输送机应具备运行工况监测控制和上传信号功能，并具备沿线起车声光预警、沿线急停闭锁及通信功能。

5.5.6	工作面运输巷宜采用落地式可伸缩带式输送机；底板松软、有底鼓的工作面运输巷应选用吊挂式可伸缩带式输送机。

5.5.7  工作面运输巷宜铺设1台可伸缩带式输送机；当工作面运输巷较长，1台带式输送机长度不能满足要求时，应选用同型号的带式输送机搭接，但台数不宜超过2台。

5.5.8  倾角大于5°的倾斜长壁工作面运输巷可伸缩带式输送机，上运时，应设逆止装置和制动装置；下运时，应设软制动装置和超速保护装置。

## 5.6 采煤工作面辅助设备选型

5.6.1  在工作面巷道中应配置乳化液泵站、喷雾泵站、移动变电站、巷道超前支护设备等辅助设备。

5.6.2　乳化液泵站应符合下列规定：

1  泵站的工作压力应满足支架初撑力的要求，并考虑管路阻力所造成的压降，且不应小于31.5MPa。

2  泵站的流量应根据工作面支架的移架速度和每次移架所需要的乳化液体积确定。

3  乳化液泵的流量应与泵站的流量相适应，当1台乳化液泵不能满足要求时，应配置2台同型号的乳化液泵并联工作。

4  泵站应安装1台备用乳化液泵，备用泵的型号应与工作泵相同并可随时投入运行。

5  工作与备用乳化液泵的总台数超过2台时，应配置2个乳化液箱，乳化液箱的容量应满足多台泵同时运转的需要。

6  乳化液泵站宜配有自动配比装置，乳化液泵宜采用变频设备，并能根据工作面支架压力自动加载。

5.6.3  喷雾泵站的工作压力与流量应与采煤机械内、外喷雾系统的压力与流量相适应。

5.6.4  工作面在巷道超前支护宜选用超前支架，支架结构及强度应与矿山压力相适应，支架空间应满足回采巷道功能要求。

5.6.5  工作面应根据瓦斯抽采、煤层注水、煤层自燃的防治、顶板或顶煤软化松动、工作面设备防滑等需要，按照国家现行有关标准的要求，配备相应的辅助设备。

5.6.6  大中型矿井的采煤工作面顺槽电气等设备运输宜采用自移式设备列车，电缆拖移装置。

## 5.7 掘进工作面设备选型

5.7.1  掘进工作面设备选型应满足掘进巷道的围岩条件、断面及掘进工艺的要求。大中型矿井掘进工作面宜选用智能化综掘设备。

5.7.2  煤及半煤岩巷道综掘工作面宜选择悬臂式、接地比压0.14MPa以下、截割功率大于132kW的掘进机，岩石巷道综掘工作面宜选择悬臂式、截割功率大于200kW的掘进机或掘锚机或全断面掘进机。掘进机应配备内外喷雾装置，内喷雾装置的使用水压不应小于2MPa，外喷雾装置的使用压力不应小于4MPa。

5.7.3  综掘工作面应配备与掘进机相适应的转载机、后配套运输设备、支护设备、局部通风机、除尘机、探水钻、排水泵等辅助设备。应满足下列要求：

1  转载机能力应大于掘进机生产能力，宜选用桥式转载机。

2  煤巷及煤岩巷道单巷掘进时，后配套运输设备宜装备带式输送机；多巷道掘进时，宜装备梭车+带式输送机，且掘进机宜选用连续采煤机；辅助运输设备宜与矿井辅助运输设备一致，有轨运输宜装备无极绳绞车或单轨吊。

3  锚杆支护宜配置自行式锚杆钻机或掘锚一体机，选用液压锚杆钻机和湿式喷浆机，喷浆材料宜采用地面配料，锚杆、锚索支护应配备锚杆拉力计、锚杆预紧力检测仪、锚索张拉器和锚索切断器。

4　局部通风机宜选择对旋轴流式，应根据巷道长度和需风量配备。

5　除尘风机宜选用湿式振弦除尘风机，除尘能力应适应局部通风机风量。

6　探水钻机钻孔能力应与掘进工艺和速度相适应，选用钻探深度不小于200m的全方位探水钻机。

7　排水泵应根据工作面预计的涌水量及积水点数量合理配备，低瓦斯矿井排水泵宜选用防爆型自动潜污泵，高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井宜选用风动自动排水潜污泵。

# 6 采区运输

## 6.1 一般规定

6.1.1  采区运输应满足采区采掘工作的需要，安全可靠，并应符合系统简单、环节少、用人少、效率高与节能的要求。

6.1.2  采区运输方式与系统应根据采区的生产能力、煤层赋存条件、煤层层数、采掘工作面个数与生产能力、人员与材料设备的运输需要、大巷运输方式与系统、采区巷道布置等因素，进行综合分析和技术经济比较确定。

## 6.2 煤炭运输

6.2.1  采区煤炭运输应采用连续运输方式。在大巷采用轨道运输的矿井中，当采区石门与煤层之间采用石门溜煤眼布置时，采区石门中可采用轨道运输。

6.2.2  工作面运输巷带式输送机与采区运输巷或上、下山运输设备应直接联系，或通过溜煤眼、区段石门联系；多煤层联合布置的采区，当煤层距采区运输巷或上、下山较远，经技术经济比较合理时，也可在工作面运输巷与采区运输巷或上、下山之间设置区段煤仓。

6.2.3  采用大巷条带式布置的盘区，工作面运输巷带式输送机应与大巷带式输送机直接搭接，或通过溜煤眼联系；经技术经济比较合理时，也可在工作面运输巷与大巷之间设置水平煤仓。

6.2.4  大巷采用轨道运输的矿井，采区应设置采区煤仓；大巷采用带式输送机运输的矿井，应通过技术经济比较确定是否设置采区煤仓。

6.2.5  采区运输巷或上、下山运输设备的运输能力应符合下列规定：

1  不设区段煤仓的采区，采区运输设备的运输能力应满足采区内全部回采工作面运输巷高峰运煤量叠加时的运输要求。

2  设置区段煤仓的采区，所有采掘工作面来煤都经区段煤仓卸入采区运输设备的采区，采区运输设备的运输能力可按下式计算：

Qc≥k1k2 Ac/Tc                     (6.2.5)

式中：Qc—采区运输设备的运输能力（t/h）；

Ac—采区的平均日产量（t/d)；

Tc—采区日运输时间（h），取16h；

k1—采区运输不均衡系数，取1.15～1.2；

k2—采区运输能力富余系数，取1.25～1.30。

6.2.6  开采近水平煤层的盘区运输巷和开采缓倾斜煤层的采区上、下山，应采用带式输送机运煤，并应符合下列规定：

1  盘区运输巷、倾角不大于18°的采区上山和倾角不大于16°的采区下山，应选用普通带式输送机。

2  倾角大于18°的采区上山和倾角大于16°的采区下山，应选用大倾角带式输送机。

6.2.7  倾斜巷道中使用的带式输送机，上运时，应装设防逆转装置和制动装置；下运时，应当装设软制动装置且应装设防超速保护装置。

6.2.8  开采倾斜煤层的采区上山，经技术经济比较合理时，可采用专用溜煤槽自溜运煤或上链式输送机运煤。

6.2.9  采区上山采用自溜运输应符合下列规定：

1  溜煤上山的溜槽与人行道之间应设置高度不低于1.8m的隔板或隔墙。

2  应有控制溜槽内煤流速度，防止末煤与溜槽粘连，防止大块煤、滚动时和窜出溜槽的措施。

6.2.10  开采急倾斜煤层的上山采区，可采用溜煤眼运输，并应符合下列规定：

1  溜煤眼不应通行人员，也不应兼作进、回风眼。

2  溜煤眼的上口应有防止人员坠落的措施。

3  溜煤眼与行人眼之间应设置联络平巷，并在联络平巷处设置检查孔，联络平巷及检查孔的间距不应大于10m。

4  溜煤眼应采用高强、阻燃性支架支护，并应有防砸、防堵措施。

5  溜煤眼的下口应设置闸门，闸门的通过能力应与溜煤眼的运输能力相适应。

## 6.3 辅助运输

6.3.1  采区辅助运输应符合下列要求：

1  提升高度超过50m的采区上、下山应采用机械方式运送人员。

2  人员行走距离超过1.5km的采区运输巷和工作面运输巷应采用机械方式运送人员。

3  液压支架宜整架运送。

4  采区内采用柴油动力或蓄电池动力的运输设备，应采用防爆低污染柴油动力设备或防爆特殊型蓄电池动力设备。

6.3.2  采区运输巷和采区上、下山的辅助运输方式宜与大巷相适应，采用单一运输方式。当技术经济比较合理时，可采用以一种运输方式为主，由多种运输方式组成的混合运输系统。条件合适的采区，人员可采用架空乘人装置运送。

6.3.3  采用轨道运输的采区，应根据采区巷道布置、巷道坡度以及大巷的牵引方式，合理选择采区内的牵引方式，并应符合下列规定：

1  采区内的牵引方式不宜超过2种，有条件的采区应采用单一牵引方式。

2  大巷采用大坡度机车或无极绳绞车牵引，且采区巷道坡度合适时，采区的牵引方式应与大巷相同。

6.3.4  采区巷道掘进矸石宜在井下处理。

6.3.5  煤巷及半煤岩巷的掘进煤和掘进矸石宜在井下进行分选；井下分选确有困难的，进入煤炭运输系统运出地面。

6.3.6  采用轨道运输的采区，需要运出采区的掘进矸石应采用轨道运输。当矸石量较大，经技术经济比较合理时，也可设置专门的矸石运输设备。

6.3.7  工作面巷道可配备小型单轨吊车运送人员和油品、设备零配件、支护材料等小型物料，或配备简易索道设备运送小型物料。

6.3.8  综合机械化掘进工作面可采用双向带式输送机，在运送煤 、矸的同时运送支护材料与小型物件。

6.3.9  采区辅助运输除符合本标准外，还应符合《煤矿安全规程》及现行国家标准《煤矿井下辅助运输设计标准》GB 50533中的有关规定。

# 7 通风与安全

## 7.1 通风

7.1.1  综采采区通风设计应符合下列规定：

1  符合现行国家标准《煤炭工业矿井设计规范》GB 50215的有关规定。

2  采区应建立可靠的独立通风系统，系统宜简单，风流应稳定，且易于管理，便于事故时人员撤出和反风时风流调节控制。

3  保证采掘工作面及硐室有足够的用风量。

7.1.2  综采工作面在采取煤层注水和采煤机喷雾降尘等措施后，最大风速不应超过5m/s。

7.1.3  高温矿井宜适当加大通风量，但风速不应超过国家有关煤矿安全法规的规定。

7.1.4  条件适宜的采区，宜采取风流与煤流顺向的通风系统。

7.1.5  通风设施的设计，应便于运输和人员通行。

7.1.6  采空区使用管道泄水时，应采取避免漏风的措施。

7.1.7  宜选用自动风门，减少工人劳动强度，便于控制自动化。

## 7.2 安全

7.2.1  采区的防瓦斯、防粉尘、防治水、防灭火、防止煤与瓦斯突出、预防冲击地压的设计，应符合现行国家标准《煤炭工业矿井设计规范》GB 50215的有关规定。

7.2.2  高瓦斯矿井，应采取预先抽采、加强通风等综合治理措施。

7.2.3  采掘工作面、煤流转载及溜煤眼等处，应采取综合防尘措施。

7.2.4  有煤尘爆炸危险的采区，应设置水棚或岩粉棚等隔爆设施。

7.2.5  受水威胁的采区，应根据水文地质条件采取预防为主的综合防治水措施；下山采区应建立可靠的排水系统。

7.2.6  突出矿井的综采采区防突工作应坚持“区域综合防突措施先行、局部综合防突措施补充”的原则，突出煤层应采取两个“四位一体”综合防突措施，做到多措并举、可保必保、应抽尽抽、效果达标，否则不应进行采掘活动。

7.2.7  开采冲击地压煤层，应采取冲击危险性预测、监测预警、防范治理、效果检验、安全防护等综合性防治措施。

7.2.8  开采自燃和容易自燃的煤层，应合理选择采煤方法及工艺、巷道布置及支护方式和通风系统；并应采取综合防灭火措施。

7.2.9  高地温采区，经采取加大风量等综合降温措施后，仍达不到现行《煤矿安全规程》的有关规定时，应采用机械降温设施。

7.2.10  采用放顶煤综采工艺时，应针对煤层的开采技术条件和放顶煤工艺特点，对防瓦斯、防粉尘、预防自然发火、防治水以及预防冲击地压等制定安全技术措施。

7.2.11  对采区生产的安全环境，应按照本标准第9.1节的规定，设置监测监控系统和设施。

7.2.12  采区应建设包括安全监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络系统在内的“六大系统”，各系统之间有机联系，形成井下整体安全避险系统。

# 8 电气

## 8.1 供电系统及电压

8.1.1  采区变（配）电所的电源线路不应少于两回路，并引自上级变（配）电所的不同变压器和母线段。

8.1.2  采区变（配）电所宜由井下主变电所提供电源。当采区负荷较大，经技术经济比较合理时，也可由地面变电所直接向采区供电，必要时可在采区就近的地面设35kV固定变电站或箱式变电站，经变压后以6kV或10kV电缆下井向采区供电。

8.1.3  采区变（配）电所供电系统应采用单母线分段并设联络开关，正常情况下应分列运行。

8.1.4  至采区变（配）电所两回路或以上电源线路中，当任一回路停止供电时，其余回路应能满足采区所有负荷的用电要求。

8.1.5  采区电源电压宜采用6kV或10kV，大型矿井的采区宜采用10kV。采掘运输设备电压可采用3300V、1140V和660V，手持式电气设备和固定照明电压应采用127V。

## 8.2 电气设备及变电所

8.2.1  采区电气设备应选用矿用防爆型，具体要求按现行《煤矿安全规程》的有关规定执行。

8.2.2  采区变电所设计应按现行国家标准《煤矿井下供配电设计规范》GB 50417中采区变电所设计的有关规定执行。

## 8.3 移动变电站

8.3.1  综采工作面、综掘工作面宜采用移动变电站供电。移动变电站的台数应根据用电设备的负荷及分布情况确定。

8.3.2  向采煤工作面供电的移动变电站和设备列车宜距工作面100m～150m。有冲击地压危险的采掘工作面，供电、供液等设备应当放置在采动应力集中影响区外或放置在无冲击地压危险区域，并符合《防治煤矿冲击地压细则》的要求。

8.3.3  采区变电所向采煤工作面移动变电站供电的电源线路，宜在顺槽入口附近设一台高压防爆开关作为移动变电站的进线开关。由采区变电所向移动变电站供电的单回电缆供电线路上，串接的移动变电站不宜超过3台，不同工作面的移动变电站不应共用电源电缆。

8.3.4  用于移动设备列车和移动变电站的调度绞车电源，应由采区变电所或就近的配电点提供，不应由被移动的电气设备取得。

## 8.4 采区线网

8.4.1  采区宜采用放射式与干线式相结合的供电方式。采煤和掘进工作面配电点到各用电设备宜采用放射式线路供电，分散布置的用电设备宜采用干线式线路供电。当采用干线式线路供电时，线路上的用电设备串接数不宜超过3台。

8.4.2  设有3台及3台以上矿用防爆开关的配电点应设置进线矿用防爆开关。配电点矿用防爆开关应按其容量从大到小的排序接线。

8.4.3  采掘运输机械的矿用防爆起动器或电控设备及电缆如已由机械设备成套配带，设计可只标注规格型号，开列器材时应予以说明。

8.4.4  采区局部通风机的供电线网应符合下列规定：

1  高瓦斯矿井和煤（岩）与瓦斯突出矿井采区、低瓦斯矿井高瓦斯区的采区掘进工作面的局部通风机应采用双电源供电，其中主供电源应采用专用变压器、专用开关、专用线路供电，专用变压器最多可向4个不同掘进工作面的局部通风机供电。备供电源可引自其他同时带电的动力变压器的低压母线段，但其供电回路应采用装有选择性漏电保护的专用开关和专用线路供电。

2  采区其他掘进工作面的局部通风机当设有备用局部通风机时，应采用同时带电并引自不同母线段的两回互相独立的电源线路供电；不设备用的局部通风机，应采用专用变压器、专用开关、专用线路供电。

3  由局部通风机供风的地点，其配电设备应实现风电和瓦斯电闭锁，保证在停风和瓦斯超限时，能切断该区域内全部非本质安全型电气设备的电源。

8.4.5  移动变电站电源电缆和3300V设备的电缆应采用煤矿用监视型屏蔽橡套电缆，1140V设备应采用带分相屏蔽的煤矿用橡胶绝缘专用电缆，660V设备宜采用带分相屏蔽的煤矿用橡胶绝缘专用电缆。固定敷设的电缆可采用带有煤矿矿用产品安全标志的铠装聚乙烯绝缘铜芯电缆或矿用橡套电缆。

8.4.6  采区高、低压电缆应采用电缆支架或挂钩沿硐室及巷道敷设。当电缆需经过采煤工作面时，应敷设在工作面运输机专用电缆槽内。

8.4.7  电缆截面选择和长度计算，应按现行国家标准《煤矿井下供配电设计规范》GB 50417中的有关规定执行。

## 8.5 照明

8.5.1  采区变电所、采区上下山运输巷、专用人行道、采区车场、工作面运输巷、采煤工作面、移动变电站和设备列车处、采区排水泵房、采区绞车房、瓦斯抽采泵站、人员上下车地点和风门处等，应设固定照明。

8.5.2  照明地点的照度及单位面积安装功率，应按照现行国家标准《煤矿井下供配电设计规范》GB50417中的有关规定选用。

## 8.6 电气设备保护及接地

8.6.1  采区电气设备保护及接地应按现行国家标准《煤矿井下供配电设计规范》GB 50417的有关规定执行。

# 9 监控、通信及智能化

## 9.1 监控

9.1.1  采区应根据灾害种类和程度以及生产环节内容，对环境参数及生产工况进行监测监控。采区内有毒有害气体浓度、矿尘浓度、风速、风压、温度、风门风窗状态等数据，实现实时自动传输。

9.1.2  采区甲烷传感器设置数量、设置地点和监控范围应按国家现行安全行业标准《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》AQ1029中的有关规定执行。

9.1.3  石门揭穿煤（岩）与瓦斯突出煤层及突出的掘进工作面，应设置连续监测突出危险的预测预报装置。

9.1.4  在采煤工作面、掘进工作面及煤流转载点等多尘处，应设置粉尘监测装置。

9.1.5  开采容易自燃和自燃煤层的采区应设置连续式火灾预测预报装置。

9.1.6  开采冲击地压煤层的采区应设置冲击地压预测预报装置，采掘巷道矿压数值实现实时观测、统计、分析、策略。

9.1.7  采区进回风巷、采煤工作面、掘进中的巷道，应设置风速传感器；局部通风机应设置开停状态传感器。

9.1.8  气温超限的采区应在主要作业点设置气象参数观测点，并应配备气象检测仪表。

9.1.9  采区宜对下列设备、设施的生产运行状况进行监测：

1  采煤机和掘进机的开停。

2  局部通风机的开停。

3  风门开闭。

4  采区上下山绞车开停。

5  采区上下山带式输送机开停。

6  变电所设备运行状态。

7  其他需要监测的设备的运行状况。

9.1.10  采区应对作业人员的位置进行监测，并根据不同情况设置定位分站。

## 9.2 通信

9.2.1  采区变电所、采区上下山运输设备机头硐室、工作面运输巷带式输送机机头、采区车场、采区水泵房、采煤工作面和掘进工作面应设生产调度电话。采区变电所还应设电力调度电话。

9.2.2  采区除应按照本标准第9.2.1条的要求设置固定的生产调度电话外，还应根据不同情况设置移动通信设施。

9.2.3  采煤工作面宜配置专用通信控制装置。

## 9.3 智能化

9.3.1  为实现采区智能化，应具备井上下数据传输功能接口，并通过工业以太网实现数据的高速上传，相关设备应实现自我感知、数据监测实现自动传输。

9.3.2  采区信息网络系统应满足采区工作环境、使用功能、业务需求及信息传输的要求，并配置信息安全保障设备及网络安全管理系统。

9.3.3  采区各生产系统应设置音频、视频监控和通信系统，实现无人值守的系统应与音频、视频监控联动，重点区域、关键位置实现实时视频监视。

9.3.4  采区应根据采掘工艺及装备等条件确定智能化的范围和水平，条件适宜的矿井应实现少人或无人工作面，综采工作面、综掘工作面实现智能化采（割）煤。

9.3.5  智能综采工作面应具备以下功能：

1  具有在地面监控中心对工作面的监控功能。在地面调度中心实现对综采设备（采煤机、液压支架、泵站、运输机、转载机、破碎机等）的启停控制及远程操控功能。

2  采煤机应实现记忆截割、就地/远程控制、自主定位、采高精确控制、摇臂震动监测等功能。

3  液压支架应配备电液控系统，实现单架/成组自动跟机移架、收伸护帮，自动推溜、精准推移、自动找直、姿态自主感知、自动放煤、远程控制、人员接近保护等功能。

4  刮板输送机应具备运行状态监测、煤流负荷检测、故障诊断功能，实现与工作面控制系统的通信和协同控制。

5  带式输送机应实现集中控制和无人值守，具备驱动部工况监测、变频调速、自动张紧、煤量监测、断带监测、大块煤矸破碎、杂物自动清除等功能，同时宜安装自移机尾。

6  供液系统应具备多泵联机启停、泵站电磁卸荷、恒压供液、乳化液自动配比、流量自动控制、状态监测功能，实现高压自动反冲洗、自动配比补液、高低液位自动控制。

7  工作面各设备实现集中、就地和远程控制，采煤机、液压支架、刮板输送机等设备实现协同控制和流程启停。

8  工作面集中控制中心应设在进风顺槽，实现设备状态监测、可视化集中控制功能，同时可通过井下工业以太网将工作面设备数据上传至地面监控中心。

9  当综采工作面智能化系统故障时，各子系统应能实现不受综采智能化系统控制，能实现单独开车，确保生产不受影响。

9.3.6  智能掘进工作面应具备以下功能：

1  智能掘进工作面设备应实现远程遥控操作，具有状态监测、远程视频图像采集、人员接近保护功能、危险区域人员误入急停闭锁、故障诊断、声光报警等功能。

2  工作面应配备组合开关，组合开关应实现集中供配电，配合集控系统实现信息上传等功能。

3  工作面应配备液压锚杆钻车，实现支护作业机械化。锚杆钻车具备遥控操作等功能。

4  带式输送机实现大容量储带、机尾自移及自动调速功能，转载机实现煤流连续转载、大块煤矸破碎等功能。

5  工作面建有集中控制中心，实现沿线可视化集中控制、设备信息监测及上传等功能。

6  当掘进工作面智能化系统故障时，各设备应能实现不受掘进智能化系统控制，能实现单独开车，确保生产不受影响。

9.3.7  综采采区运输系统应实现对电流、温度、速度、运量、烟雾等信息的实时采集显示。有集控和就地两种控制模式，实现地面集中控制，现场无人值守；具备各类监测参数自动分析判断，异常报警停机；根据煤流大小、方向、煤仓煤位进行煤流均衡自动控制，避免胶带机长时间空载运行或频繁启动。沿线宜配备智能巡检机器人。

9.3.8 综采采区供配电系统应实现高（低）压电气设备遥信、遥测、遥控、遥调、遥视信息在线监测及远程实时传输，实时远程集中监控及智能调度，实现无人值守。具备数据采集、运行监视、智能告警、故障录波分析等功能，峰谷电能计量、能耗统计、在线电能质量分析、绝缘监测功能。

9.3.9  采区生产系统和管理系统智能化的范围、功能及采掘装备水平应按国家现行标准《煤炭工业智能化矿井设计标准》GB/T-51272中的有关规定执行。

# 10 节能和减排

## 10.1 节能

10.1.1  采区设计进行技术方案比较时，应将降低能源和资源消耗、提高煤炭采出率列为重要的考量指标，并应符合国家现行有关标准的规定。

10.1.2  采区设计应简化开采、运输、通风、排水、供电等系统，节省井巷工程量、减少生产环节、设备数量和人员数量。

10.1.3  选择采煤方法与工艺，确定采区与工作面巷道布置时，应减少煤柱和煤量损失，提高资源回收率。

10.1.4  设计应合理确定采区巷道断面和支护形式，宜采用锚网喷支护，宜优先采用支护新工艺、新材料。

10.1.5  采区机械设备选型应与采掘工艺、工作面生产能力相匹配，避免机械设备能力偏大，应选用高效节能产品，不应选用淘汰产品及生产工艺。

10.1.6  采区煤炭运输应采用连续运输方式，运输线路宜顺直流畅、运输环节少、设备台数少，避免折返及反向运输。

10.1.7　采区通风系统应以通风流程短、线路流畅为原则，减少通风能耗。总回风巷、主要回风巷中不应设置风流控制设施。根据需要设置的通风设施应合理、简化、可靠，减小漏风量。

## 10.2 减排

10.2.1  采区设计应减少采区污染物排放。

10.2.2  采区应尽可能少布置岩石巷道，宜对掘进和回采工作面进行井下分选排矸，井下就近充填处理矸石，实现矸石不升井。

10.2.3  煤层瓦斯适宜抽采的，应进行预先抽采并加以利用。

10.2.4  采区设计应有完备的综合防治煤（岩）尘措施，减少粉尘进入风流排出地面。

10.2.5  涌水量较大的采煤工作面，应采取综合治理措施，实现煤水分离。

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”，反面词采用“不应”；

2） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

3） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《煤炭工业矿井设计规范》GB50215

《煤矿巷道断面和交岔点设计规范》GB50419

《煤矿井下车场及硐室设计规范》GB50416

《煤矿井下供配电设计规范》GB50417

《煤矿井下辅助运输设计规范》GB50533

《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》AQ1029

中华人民共和国国家标准

煤矿综采采区设计标准

GB 50536 - 202X

条 文 说 明

编 制 说 明

《煤矿综采采区设计规范》GB 50536-2009，经住房和城乡建设部2009年9月3日以第382号文公告批准发布。

本标准是在《煤矿综采采区设计规范》GB 50536-2009的基础上修订而成，上一版的主编单位是煤炭工业济南设计研究院有限公司、中国煤炭建设协会勘察设计委员会，参编单位是中煤西安设计工程有限责任公司、中煤国际工程中煤科工集团南京设计研究院，主要起草人是杨庆铭、江道罴、郭宝德、伍育群、陈元艳、王煜明、付小敏、郭俊生、郑忠友、仲松、王荣相、霍磊、刘长祯。

本标准修订过程中，编制组进行了认真深入的调查研究，总结了我国煤矿四十年来综采开采的大量成熟可靠的实践经验，同时积极推广应用新技术、新工艺、新设备，体现安全可靠、技术先进、高产高效、节能减排的准则要求。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时正确理解和执行条文规定，《煤矿综采采区设计标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明，还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  次

1 总  则	（39）

2 地质条件	（41）

3 采煤方法及工艺	（42）

3.1 一般规定	（42）

3.2 近水平、缓倾斜、倾斜煤层采煤方法及工艺	（42）

3.3 急倾斜煤层采煤方法及工艺	（43）

3.4 绿色开采	（43）

4 采区布置	（45）

4.1 一般规定	（45）

4.2 采煤工作面布置	（45）

4.3 巷道布置	（46）

4.4 巷道断面与支护	（47）

4.5 巷道掘进	（48）

5 工作面设备选型	（49）

5.1 一般规定	（49）

5.2 采煤机械选型	（50）

5.3 刮板输送机选型	（51）

5.4 液压支架选型	（52）

5.5 运输巷运输设备选型	（54）

5.6 采煤工作面辅助设备选型	（55）

5.7 掘进工作面设备选型	（56）

6 采区运输	（59）

6.1 一般规定	（59）

6.2 煤炭运输	（59）

6.3 辅助运输	（61）

7 通风与安全	（63）

7.1 通风	（63）

7.2 安全	（63）

8 电  气	（65）

8.1 供电系统及电压	（65）

8.2 电气设备及变电所	（65）

8.3 移动变电站	（66）

8.4 采区线网	（66）

8.5 照明	（67）

9 监控、通信及智能化	（68）

9.1 监控	（68）

9.2 通信	（68）

9.3 智能化	（69）

10 节能和减排	（70）

10.1 节能	（70）

10.2 减排	（71）

## 1 总  则

1.0.1  本条文阐明了制定《煤矿综采采区设计标准》GB50536-202X（以下简称本标准）的依据和目的。

1  国家颁发的一系列与煤炭工业有关的法律、法规和方针、政策，如《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国煤炭法》及《煤炭产业政策》、《煤矿安全规程》《防治煤矿冲击地压细则》《煤矿防治水细则》《防治煤与瓦斯突出细则》等，是煤炭工业科学发展和安全保障的根本法规，也是制定本标准的基本法则和主要依据，应认真贯彻执行。

此外，煤炭行业的《缓倾斜煤层采煤工作面底板分类》MT553-1996；《缓倾斜煤层采煤工作面顶板分类》MT554-1996；《煤矿矿井巷道断面和交岔点设计规范》GB50419-2017；《煤矿井下供配电设计规范》GB50417-2017；《综采技术手册》(1998年，煤炭工业出版社）；《综合机械化放顶煤开采技术规定》；《采矿工程设计手册》（2003年，煤炭工业出版社）等相关标准和规定也是制定本标准参照、参考的依据。

2  我国井工煤矿综采（即综合机械化采煤）已经有四十多年发展历史和丰富的实践经验，尤其近十年来，综采生产技术和管理水平得到显著提高，达到了国际先进水平。认真总结和推广应用我国煤矿综采的各项行之有效的先进技术和管理经验，进一步提高我国综采采区的设计技术和生产管理水平，保证综采采区进行科学合理的设计和安全高效的生产，是制定本标准的宗旨和目的。

1.0.2  本条文按照当前煤矿建设项目设计工作阶段的划分，规定了本标准适用的范围，即包含：新建、改建及扩建的矿井的初步可行性研究、可行性研究、初步设计、安全设施设计及施工图各阶段的综采采区设计以及生产矿井的综采采区设计。

1.0.3、1.0.4 这两条规定了综采采区设计应遵循的基本准则和要求：

1  综采采区设计首先应根据以下各方面的条件和因素，全面分析研究和论证使用综采的适应性、安全性、可行性、合理性，保证采区设计落实在可靠的基础上。

1） 认真分析精查勘探查明的采区地质条件、煤层赋存条件、开采技术条件及地面条件等，确认采用综采的适应性、安全性。

2） 论证可能采用的采煤方法及技术装备和经济放益，确认综采的可行性、合理性。

3） 全面分析与综采相关联的矿井生产系统及环节，确认综采采区外部系统的配套性、协调性，对存在的问题提出意见和建议。

2  调研国内外综采矿井和采区的设计和生产经验，综采采区设计应体现采区生产集约化、采煤工艺和装备合理化、系统配套协调化、安全监控信息化，才能达到安全高效、经济合理的效益。

3  根据国家经济建设与煤炭工业科学发展的战略方针和有关政策，综采采区设计应以安全可靠、条件适宜、技术进步、装备适应、减人增效、经济合理、节能减排为准则，以设计建设本安型、智能型、效益型、节约型采区为目标，因地制宜积极采用新技术、新工艺、新设备、新材料，并推行科学管理，进一步提升综采采区生产的综合机械化和智能化水平的保障程度，尽量节约资源和能源及材料消耗，提高资源采出率，提升经济效益和环境效益。

# 2 地质条件

2.1.1～2.1.3  鉴于地质勘探报告及相关资料是采区设计的基础资料及主要依据，其可靠和准确程度直接关系到采区设计的可靠性和合理性，也关系到采区的施工与生产的实际效益；而且综采采区设备较多、投资较大，担负了矿井的大部分乃至全部的产量，对矿井的建设和生产影响重大。因此，为了保证综采采区设计、施工和生产建立在可靠的基础上，条文强调明确了以下几点：

1  新建、改建和扩建矿井综采采区设计依据的地质资料应是经评审备案或批准的正式地质资料，生产矿井综采采区设计依据的是经审批的采区地质说明书。

2  综采采区应达到勘探程度，有条件的宜采用地面高分辨率三维地震物查或其他综合勘探手段，准确查明采区地质构造、煤层赋存条件和开采技术条件。

3  综采采区应以勘查探明及控制资源量为主，比例应达到80%以上。

2.1.4  对地质勘探程度和地质资料，设计时应认真进行分析和正确使用，对存在的问题应提出意见和建议。有可能时，设计宜提前参与配合地质勘探工作，切实了解掌握地质情况，尽可能把问题解决在勘探过程中。增加了“应根据《煤矿采区或工作面水文地质条件分类》GB/T 22205判定采区水文地质条件分类”的要求。

2.1.5  煤层稳定性对综采顺利实施和发挥应有效果影响很大。参考《综采技术于册》有关规定精神和生产实践经验，采用综采工艺的煤层稳定性宜达到较稳定标准，删减了对特厚煤层或采用综采放顶煤工艺时，可以适当放宽要求。

2.1.6  由于综采工艺机械化程度高，生产能力大，推进速度快，因此对地质条件要求较高，因此综采采区应查明查明和控制落差大于3m的断层，查明幅度大于20m的褶曲和陷落柱、岩浆岩侵入的发育与延展状况，为综采工作面布置及顺利回采创造条件。

2.1.7  矿井水害、煤与瓦斯突出、冲击地压、自然发火等各类灾害对综采工作面安全生产影响非常大，也造成过许多次安全生产事故，应在采取相应消除威胁措施并验证安全后方可采用综采开采。

# 3 采煤方法及工艺

## 3.1 一般规定

3.1.1、3.1.2  这两条明确规定了选择采煤方法及回采工艺的主要依据条件、应考虑的主要因素、应遵循的基本原则。

3.1.3  采用后退式回采，是为了保证综采工作面正常生产并发挥应有的效果。

3.1.4、3.1.5  这两条是绿色开采内容，随着部分矿井面临的三下压煤问题日益突出和对矿区生态文明建设的认识不断提高，充填开采做为绿色开采的主要方式，近些年得到了长足发展，部分煤矿企业积极探索并实施了煤矸石等固体材料充填、膏体材料充填、高水材料充填等多种充填工艺技术，集成创新了较为成熟的充填开采技术和装备，提高了资源回收率，井下智能干选设备的成功应用减少了地面矸石量，减轻了主井提升系统压力，取得了良好的社会和环境效益，具备了一定的推广应用条件。

## 3.2 近水平、缓倾斜、倾斜煤层采煤方法及工艺

3.2.1  长壁采煤法是最成熟可靠的、最常用的一种采煤方法，具有安全、高产、高效等特点。便于机械化和管理，特别适合于综采，应成为综采优先选用的主要采煤方法。近年来，许多煤矿对于倾角大于12°的仰采或俯采工作面进行了成功开采，积累了大量成功经验，因此，在难以调整为走向长壁工作面布置的情况下，经论证经济合理技术可行的情况下，也可采用倾斜长壁采煤法，本次增加了相关内容。

3.2.2～3.2.3  各条文是参照现行国家标准《煤炭工业矿井设计规范》GB50215-2015和生产实践经验，对不同煤层厚度及地质条件的缓倾斜煤层选择综采工艺作了一般规范性的规定。设计时应依据实际开采煤层的具体条件和矿井技术装备情况合理选用。

3.2.4  制定本条文的目的是为了尽量推广应用综采工艺和提高煤炭资源采出率。

3.2.5  对煤层厚度变化较大的厚煤层，依煤层厚度变化情况相应分段变换、采用综采一次采全高或综采放顶煤工艺，在许多矿井设计和实际生产中得到了成功应用，也成为综采放顶煤工艺的一大优势，使得不稳定的厚煤层实现了综采。本条文明确了在条件适宜的采区，宜推广应用这种开采方式。但应注意如下两点：

1  应合理选择适应综采一次采全高或综采放顶煤两种工艺的工作面设备，不宜在生产过程中变换设备。

2  对于因煤层厚度变化太大，可能留下的厚度太薄或太厚的部分煤层，应采取相应的回采方式加以回收，不应丢弃资源。

3.2.6  本条文根据生产实践经验，对厚度超过放顶煤开采适宜高度的特厚煤层的开采方式，规定了应依据具体煤层开采条件进行技术经济比较确定，是采取分层综采放顶煤工艺或其他相适宜的开采方式（如综采放顶煤和分层开采相结合方式）。旨在既要简化开采工艺，又要尽量提高资源采出率。

## 3.3 急倾斜煤层采煤方法及工艺

3.3.1  由于急倾斜煤层倾角很大，难以实行走向长壁式综采工艺，倾角50°以下的急倾斜煤层，为了减小工作面倾角，可采取伪倾斜方式布置工作面，以适应综采。

3.3.2、3.3.3  近几年来在急倾斜特厚煤层中，采用水平分层短壁式综采放顶煤工艺取得了成功的经验，而且获得了良好的效果。因此，对开采条件适宜的急倾斜特厚煤层，宜推广应用水平分层短壁式综采放顶煤工艺。如不具备放顶煤开采条件的，则可以采用水平分层综采工艺。

## 3.4 绿色开采

3.4.1  充填开采技术在山东、河北、河南、安徽等省的诸多煤矿已经有数十年的探索、实践经验，取得了长足发展，目前已形成了固体物充填、膏体似膏体充填和高水超高水充填工艺，开发了短壁充填、长壁充填、连采连充等多种工艺形式，可有效解决 “三下”压煤开采等难题。煤矿企业实施充填开采前，应编制专项设计，对具体充填工艺根据地表沉降要求、充填材料配比、开采技术条件等资料充分比选论证后确定。

3.4.2、3.4.3  这两条是对充填材料的要求，由于充填开采对充填材料需求量是比较大的，具体到每个矿井来讲，应根据自身条件，选择适宜的充填材料，既要容易获取又要有充足的供应，这样一是可以保障充填工作顺利实施，二是可以有效降低充填成本。充填材料应是安全无害的，不应对地下水环境造成污染，对地下水水质有影响的，应预处理。

3.4.4  采用充填开采的矿井，多是由于地面建（构）筑物保护需要，由于首次采用充填开采工艺，缺乏实际生产经验，出于安全考虑，提出了进行试采要求，并对充填质量和效果进行试采总结，经评审通过后方可进行其它区域的充填开采。

# 4 采区布置

## 4.1 一般规定

4.1.1  条文明确了综采采区设计应符合的规定和应体现的要求，以保证综采采区建设和生产取得较好的效益。

4.1.3   条文明确了合理确定采区尺寸应注意的条件和综合分析的各种因素。

4.1.4  条文主要目的是要尽量简化井下运输系统，减少采区运输和大巷运输的长距离逆向运输现象，节省矿井运输费用和生产成本。

4.1.6  条文规定了多煤层开采时，一般情况下宜采取常规的下行顺序开采。如果有特殊原因和需要，在煤层间距较大、能保证不丢弃损失上部煤层的情况下，经过技术经济论证合理的，可采取上行顺序开采。

## 4.2 采煤工作面布置

4.2.1  综采工作面是采区及矿井生产的核心所在，对采区及矿井生产关系重大。特别是首采工作面位置，对矿井建设巷道工程量及工期和投产效果关系密切，需高度重视加以选择。条文阐明了优选首采工作面的具体要求。

4.2.2  采煤工作面长度是综采工作面的重要指标，对工作面生产能力关系重大，而且受到很多条件的影响，本条文明确了合理确定综采工作面长度应根据和分析的各种条件和因素，并规范了综采长壁工作面的合理长度。随着我国综采技术的发展，工作面长度趋向于加长，目前条件适宜的己长达200m～300m。

为了保证综采工作面顺利推进和正常生产，在采煤过程中宜保持工作面长度不变。遇到地质条件变化或受地面条件限制等情况时，可以合理调整，但运输巷一侧宜保持直线布置。

为了保持综采工作面及采区稳定生产和正常接续，一般情况下综采工作面推进长度宜具有1年的推进时间。推进长度较短的工作面，应配备足够的掘进工作面，保证生产接续。

4.2.3  采区实行集中化生产是现代化煤矿的发展趋向，1个采区布置1个生产工作面，并实现“一矿一区一面”的矿井集约化生产布局和模式，是我国综采生产技术的重大发展。设计中应积极创造条件加以推广应用。

如需要布置2个工作面同时生产，除满足《煤矿安全规程》中内容外，运输、通风等系统应满足，工作面生产接替应保证。

4.2.4  采煤工作面年推进度对决定工作面单产的关系重大。本条文规定了合理确定工作面年推进度应依据的各种条件和因素及采用的计算公式。

4.2.5  本条文阐明了确定采煤工作面生产能力时应根据和分析的各种条件和因素，并规定了计算公式。

## 4.3 巷道布置

4.3.1  本条文阐明了确定采区与工作面巷道的布置方式应根据和分析的各种条件和因素，增加了冲击地压治理考量因素，并应进行技术经济比较。

4.3.2  根据巷道布置和生产经验，本条文规定采区与工作面巷道布置应体现以煤巷为主、少布置岩巷的原则，并尽量节约工程量和减少煤桂损失，以加快掘进速度，提前出煤，提高经济效益和资源采出率。

条文并对冲击地压矿井、突出矿井等因特殊需要设置岩石上、下山时，加以规定。

4.3.3  条文规定为了通风安全，一般采区应至少设置2条上、下山，并明确当采区产量较高或瓦斯和通风量较大，上、下山巷道断面偏大或因其他特殊需要（如防治水、防瓦斯等）时，经技术经济比较，可设置3条及以上采区上、下山，以保证安全生产。

4.3.4  开采多煤层时，是采取联合布置采区或是各煤层单独布置采区，对采区开采和生产关系重大。本条文明确了设计应根据和分析的各种相关条件和因素，并进行技术经济比较确定布置方式。随着工作面单产的提高，宜适当扩大分煤层布置采区的应用范围，以减少采区环节，简化生产系统，便于生产管理和有利于安全生产。

4.3.6  本条文是根据现行《煤矿安全规程》第一百四十九条和《防治煤与瓦斯突出细则》第三十一条的规定制定的，目的是为了保证采区通风系统稳定，为采区内采掘工作面实现独立通风以及抢险救灾创造必要的条件，国关系到安全生产和人身安全。该条首次明确，突出采区的区段回风石门应为专用回风巷。

4.3.7  本条文是根据现行《煤矿安全规程》第九十七条的规定制定的，目的是为了保证工作面人员的安全撤离通路，故为强制性条文。

4.3.8  为了节省巷道工程量，采煤工作面两侧回采巷道一般宜采用单巷布置。当因瓦斯量较大、涌水量较大、工作面产量较大，或采用连续采煤机掘进回采巷道等特殊要求，单巷不能满足需要时，或采区一翼各阶段采取顺序接替连续开采的，可布置双巷或多巷。

4.3.10  本条文对工作面回采巷道采用沿空掘巷或沿空留巷方式的使用条件及相应措施加以规定。

4.3.11  近些年，一些矿井边角煤不适宜布置完整工作面，需要调整工作面长度时，可以采取增加或减少液压支架个数、调整刮板输送机长度方式最大限度回收资源，一般宜保持运煤巷道直线布置。

## 4.4 巷道断面与支护

4.4.3  采区巷道开掘后受开采动压影响会发生较大变形，设计的巷道断面应是其服务期间支护最大变形后的断面，以保证在生产过程中通风、运输、行人、设备安装及检修等使用要求。现行《煤矿安全规程》第九十条规定“巷道净断面的设计，应按支护最大允许变形后的断面计算。”

4.4.4  对各种不同条件的巷道支护方式的选择作了一般规范性的规定，并对特殊、复杂条件的巷道支护提出了要求。对于有冲击地压危险的矿井，巷道支护还应符合《防治煤矿冲击地压细则》中的有关规定。

4.4.5  近几年来生产实践中，在松软地层或煤层里、深井大地压以及底鼓严重等维护特别困难的采区巷道中，采用组合支护技术有许多新发展、新经验。例如：肥城矿业集团梁宝寺等矿井采用的高强度预应力可变形让压锚杆、预应力鸟巢锚索、预应力桁架、W钢带等组合支护方式。设计应进行这方面的调研并加以借鉴和采用。

## 4.5 巷道掘进

4.5.1  综采工作面推进速度快，而且工作面回采巷道断面较大，巷道掘进应装备综合机械化掘进机组才能满足要求。如果回采巷道采用多巷布置时，则宜使用连续采煤机掘进机组。条件适宣、设备适应的掘进工作面也可装备掘锚一体化掘进机组。

4.5.2  为了保证综合机械化掘进机组快速掘进，本条文明确规定装备掘进机组的掘进工作面应完善配备相应的后配套系统，以形成综合机械化掘进（也称综掘）作业线，并规定了相关要求。

4.5.3  采区内除了正常掘进回采巷道使用综掘外，则回采巷道开口初始段或过断层等地质条件变化段以及准备新采区和采区车场巷道掘进工作，需要配备相应的普通机械化掘进设备。

# 5 工作面设备选型

## 5.1 一般规定

5.1.1  本条规定了工作面设备选择的依据。

5.1.2  根据目前我国煤矿智能化现状及发展趋势，采、掘工作面应根据采掘工艺及装备等条件确定工作面智能化的范围和水平，宜实现少人或无人工作面。因此，具备条件的应优先考虑设计为智能化工作面。工作面设备的能力不足，智能化程度偏低，则不能满足工作面生产能力的要求；反之则设备能力得不到充分利用，徒增成本，浪费能源，并影响工作面经济效益。各装备的能力和智能化程度若不匹配，则能力大、智能化程度高的设备无法充分发挥其效能，影响工作面生产系统的综合能力。因此，工作面装备的能力和智能化程度应与工作面生产能力相匹配，并符合节能要求。

应该特别说明的是，采煤机械和各运输机械能力的匹配应遵循顺煤流方向下游设备能力略大于或等于上游设备能力的原则，以避免产生制约上游设备能力的瓶颈。

5.1.3  工作面采煤机械、刮板输送机和液压支架在结构上具有较强的关联性，只有当其相关尺寸相互协调和匹配时才能正常运行。因此，工作面采煤机械、刮板输送机和液压支架的相关尺寸应相互协调和匹配。

工作面采煤机械、刮板输送机和液压支架被简称为工作面“三机”，使“三机”的相关尺寸相互协调和匹配的工作则被称为“三机配套”。“三机配套”工作一般分初步配套和详细配套两个阶段进行：①初步配套工作在矿井初步设计和施工图设计阶段由设计单位实施，其工作依据是设备制造商提供的产品主要技术特征和设计单位掌握的其他资料，工作目的是确定“三机”的型号、规格或主要技术特征；②详细配套工作在设备订货阶段由业主或“三机”的某一个制造商组织各制造商实施，并应邀请设计单位参加，其工作依据是设备制造商的“三机”设计图纸，工作目的是在详细研究“三机”的相关结构尺寸的基础上进一步协调“三机”的配套关系，确定“三机”的详细结构尺寸，并确保其相互协调和匹配。

5.1.4  综采放顶煤工作面放煤步距与液压支架放煤口水平投影的长度一致时，支架后部残留的脊背煤最少。而综采放顶煤工作面放煤步距等于滚筒采煤机的截深的整数倍，只有工作面滚筒采煤机的截深和液压支架放煤口水平投影的长度与工作面的放煤步距相协调时，才有可能使综采放顶煤工作面放煤步距与液压支架放煤口水平投影的长度一致或接近，从而最大限度地减少支架后部残留的脊背煤，提高工作面顶煤采出率。

5.1.5  转载机和破碎机是除工作面采煤机械、刮板输送机之外装机容量较大的设备，为了有利于工作面采煤设备的供配电，其电动机电压等级宜与工作面采煤机械、刮板输送机电动机的电压等级相同。但当采用的大功率采煤机械电压为3300V时，在设备合理配套的情况下，转载机和破碎机可选用与此不同的等级电压。

5.1.6　与综采工作面设备的快速发展相比，掘进工作面设备发展较为缓慢，多数煤矿均存在接续紧张的情况，本条文是对掘进工作面配套选型的要求，其设备应根据开采技术条件、煤岩特性、掘进方法和工艺等综合确定，设备生产能力和性能应相配套。

## 5.2 采煤机械选型

5.2.1  工作面的采煤机械按工作机构的不同有多种类型，但用于结合机械化采煤工作面的只有滚筒采煤机和刨煤机。其中，该滚采煤机适用于各种煤层地质条件，而刨煤机则对煤层地质条件有较严格的要求，因此，工作面的采煤机械一般宜选用滚筒采煤机。刨煤机虽然对煤层地质条件要求较严，但具有结构简单，落煤能耗低，而且无需人员跟机操作，因而可用于薄与极薄煤层，并易于实现无人工作面，故条件合适的工作面，宜选用刨煤机。

5.2.2  本条说明如下：

1、2  工作面滚筒采煤机按其结构有多种类型，不同结构类型的滚筒采煤机的性能、价格差异很大。由于综合机械化采煤工作面设备投资远高于普通机械化采煤工作面，应有较大的生产能力才能保证工作面的经济效益，因而应选用技术性能较好的采煤机。这两款是根据综合机械化采煤工作面的上述要求和近十年综合机械化采煤工作面的生产实践制定的。

4  关于采煤机的生产能力应与工作面的设计生产能力相适应的规定，是本标准第5.1.2条的具体体现。需要说明的是，采煤机的生产能力除决定于采煤机本身的技术性能外，还受到煤层地质条件的影响，同一台采煤机在不同的工作面可能有不同的生产能力。在设计时应特别注意采煤机生产能力的这一特点，根据采煤机的技术性能和工作面的煤层地质条件合理选择采煤机。

5  这一款涉及工作面安全，是根据《煤矿安全规程》第一百一十七条规定增加。

6、7  这两款的要求涉及工作面安全，是根据《煤矿安全规程》的相关要求和其他相关资料制定的，作为强制性条款执行。

8  一般采煤机机身长，且斜切进刀的切口长度大，对短壁工作面不适用。正面截割式采煤机是专用于短壁工作面的滚筒采煤机，机身段短，且正面进刀自开切口；短壁工作面采煤机机身短，滚筒完全进入顺槽内，可带机推溜进满刀，而不用斜切进刀。因此，短壁工作面宜采用正面截割式采煤机或其他短壁工作面采煤机。急倾斜煤层水平分段放顶煤工作面和急倾斜煤层水平分层或斜切分层工作面长度一般较短，属短壁工作面，也宜采用正面截割式采煤机或其他短壁工作面采煤机。

5.2.3  滚筒采煤机的机面高度，现行国家标准《煤矿科技术语第10部分：采掘机械》GB/T15663.10-2008规定是“自采煤工作面底板至采煤机机身上表面的高度”。只有当采煤机的机面高度小于工作面最小采高处液压支架顶梁下方的工作面净高，采煤机才能通过。为了降低采煤机的机面高度，确保采煤机的正常使用，采高小于2.0m的工作面，应选用矮机身采煤机；采高小于0.8m的薄煤层工作面，应选用爬底板型采煤机。

## 5.3 刮板输送机选型

5.3.5  封底溜槽可增强整机稳定性，防止底链掉链，防止煤、矸进入溜槽底部，减少刮板链条的运行阻力，节省动力消耗，但价格较高；敞底溜槽的优缺点与之相反。因此，底板较软、煤质较软或日推进度大的工作面应选用封底溜槽，以提高设备运行的可靠性并降低电耗。底板较硬、煤质较硬的工作面，煤、矸进入溜槽底部的可能性小，当日推进度较小时，选用敞底溜槽可节省投资，但应根据工作面的具体情况决定选用的溜槽结构形式。

5.3.6  刮板链位于溜槽中部的双中链或单中链刮板输送机，链环尺寸不受槽帮链道尺寸的限制，可以采用大尺寸链环，而且刮板链受力较双边链均匀，已成为重型刮板输送机链条布置的基本形式，其主要缺点是大块煤易从溜槽中滚出，不适用于煤质较硬、落煤块度较大的工作面。因此，煤质较软、落煤块度较小的工作面应选用双中链或单中链刮板输送机；而煤质较硬、落煤块度较大的工作面宜选用双边链刮板输送机。

5.3.7  刮板输送机采用与工作面运输巷转载机十字连接的交叉侧卸式机头，可以提高运输能力，消除块煤卸载的一些障碍，并降低机头高度，已成为高产综采工作面刮板输送机机头的基本形式，因此，高产综采工作面刮板输送机宜选用与工作面运输巷转载机十字连接的交叉侧卸式机头。

5.3.8  本条是根据《煤矿安全规程》的相关要求制定的。工作面倾角较大时，工作面刮板输送机有可能在重力的作用下沿工作面下滑，因此应装设防滑、锚固装置。本条为强制性条文。

5.3.9  本条是根据《煤矿安全规程》的相关要求制定的。工作面倾角较大时，煤、矸有可能窜出溜槽砸伤工作面作业人员，因此，刮版输送机应有防止煤、矸窜出溜槽伤人的措施。本条为强制性条文。

## 5.4 液压支架选型

5.4.1  按其结构与支护特点，液压支架可分为支撑式、掩护式和支撑掩护式三种基本类型。由于支撑式支架缺点较突出，适用范围很小，而且适用支撑式支架的工作面完全可以用强力支撑掩护式支架代替，随着综合机械化采煤技术和液压支架的发展，支撑式支架的使用已越来越少，煤炭行业标准《缓倾斜煤层采煤工作面顶板分类》MT554-1996推荐采用的液压支架也没有支撑式，只有支撑掩护式和掩护式。因此本条规定，综采工作面应选用支撑掩护式或掩护式液压支架。

由于人员行走和作业均在支架之下进行，工作面的过风断面也主要决定于支架的结构尺寸和部件布置，因此，支架的结构应便于人员行走和作业，并满足工作面通风对工作面过风断面的要求。

5.4.2  不同型号液压支架的工作阻力与阻力特性不同，在一个工作面混用时对顶板的控制可能表现出较大的差异，使工作面顶板出现不均匀沉降，对工作面顶板支护不利。《煤矿安全规程》规定，“在同一采煤工作面中，不应使用不同类型不同性能的支柱”。因此，本条规定工作面应选用同一型号的液压支架，不同型号的液压支架不应在一个工作面混用。应说明的是，工作面刮板输送机驱动装置处选用的过渡支架与基本支架的结构尺寸是有区别的，但只要过渡支架符合本标准第5.4.14条的规定，应视为与工作面基本支架同型号的支架。

5.4.4  足够的支护强度是确保工作面安全的必要条件，因而液压支架的额定支护强度是液压支架最重要的技术特征。综合机械化采煤工作面所需要的支护强度决定于工作面采高和顶板条件，除通过矿压观测确定外，目前尚无被业内普遍认可的设计计算办法，一般采用倍重系数估算法、工程类比法，并选取最大值作为工作面支架合理支护强度。

5.4.5  液压支架对工作面底板的最大比压大于工作面底板的允许底板载荷强度时，支架将破坏并压入底板，影响支架的支护效果，并给工作面移架造成困难，因此，液压支架对工作面底板的最大比压应小于工作面底板的允许底板载荷强度。表5.4.5是根据煤炭行业标准《缓倾斜煤层采煤工作面底板分类》MT553-1996中的相关表格制定的。

5.4.7  液压支架配置电液控制系统可以大幅度提高液压支架的移架速度，并为支架的远程控制提供了可能；但液压支架电液控制系统价格较贵，移架速度不高的工作面配置电被控制系统不经济。设计移架速度大于4架/min的工作面，不配置电液控制系统移架速度很难满足要求，因此应配置电液控制系统。

5.4.8  本条所列的几类工作面基本顶周期来压时矿压强烈，往往对支架形成较大的冲击，只有大流量安全阀才能保护支架立柱免遭破坏。

5.4.10  放顶煤液压支架按放煤口的位置有高位、中位、低位三类。高位、中位放顶煤液压支架缺点较多，使用越来越少，已呈现被掏汰的趋势；而低位放顶煤液压支架由于具有顶煤采出率高、放煤口煤尘较少、支架过风断面大、人员通行与操作安全方便等优点，已成为放顶煤液压支架的基本架型。因此，综采放顶煤工作面应选用低位放顶煤被压支架。

5.4.11  需铺设金属网假顶的倾斜分层工作面若采用人工铺网，不仅用人多，放率低，而且铺网作业时间长，影响工作面进度与产量，因此，宜选用具有自动铺网和自动联网功能的液压支架。

5.4.13  工作面煤壁片帮不仅可能伤人，损害设备，产生特大块煤影响工作面煤炭运输，还有可能诱发端面顶板冒落，给工作面移架、顶板支护带来困难，甚至酿成事故。液压支架的护帮板的主要功能就是防止煤壁片帮。工作面煤壁发生片帮的可能性与工作面采高和节理裂隙发育程度呈正相关，与煤的坚硬程度呈负相关。因此，采高大于3m或煤壁片帮严重的工作面和节理裂隙发育或煤质松软的中厚煤层工作面，液压支架应有防止煤壁片帮的护帮板。

5.4.14  本条第1款对过渡支架的要求是为了保证工作面的支护质量；第2款要求放顶煤工作面过渡支架具有放顶煤的功能，是为了提高顶煤采出率。

5.4.15  工作面端头是工作面巷道与采场的接合部，顶板的受力情况较复杂，运输巷道侧的端头还布置有工作面刮板输送机机头和转载机机尾，顶板支护与顶板管理难度较大，是壁式采煤方法工作面顶板支护与管理的难点与重点，若解决不好，将严重影响工作面的正常生产。端头支架是用于工作面端头支护的特种支架，能较好解决工作面端头的顶板支护与顶板管理问题，因此，工作面端头支护宜选用端头支架。由于工作面与运输巷接合处的布置有工作面刮板输送机机头和转载机机尾，为了设备的合理布置并有利于设备的移动，该处的端头支架应选用偏置式，其结构应与端头的设备布置相适应，并宜带有推移转载机的动力装置。

## 5.5 运输巷运输设备选型

5.5.3  本条文第4款的目的是为避免人员误入破碎机，保证人身安全，作为强制性条款执行。

5.5.4  用于综合机械化工作面运输巷的破碎机有轮锤式破碎机与鄂式破碎机两种。鄂式破碎机生产能力较低，只适宜破碎中等硬度的块煤。因此，生产能力较大或块煤硬度较大的工作面以及煤层结构复杂，夹矸厚度较大的工作面和放顶煤开采工作面应选用轮锤式破碎机。

5.5.6   落地式可伸缩带式输送机安装方便，运行平稳，因此，一般工作面运输巷宜选用落地式可伸缩带式输送机。但落地式可伸缩带式输送机对底板松软、有底鼓的工作面运输巷不适用，这类巷道应选用吊挂式可伸缩带式输送机。

5.5.7  多台带式输送机搭接运输增加了运输环节，降低了运输的可靠性，工作面推进到搭接处附近时还需进行带式输送机的拆除等额外作业。随着技术的发展，长距离大运量可伸缩带式输送机的铺设长度可达2km～3km，单台可伸缩带式输送机即可满足一般综合机械化采煤工作面的要求。但对于工作面运输巷长度超过3km的工作面，一般需要2台伸缩带式输送机搭接运输。规定搭接带式输送机选用同一型号，是为了减少设备型号与规格，从而减少备品备件的种类与数量，并便于设备的维护与检修。

5.5.8  倾角大于5°的倾斜长壁工作面运输巷可伸缩带式输送机应专门设计，并应有可靠的制动或逆止装置，上运时，应设逆止装置和制动装置；下运时，应设软制动装置和超速保护装置。

## 5.6 采煤工作面辅助设备选型

5.6.2	本条说明如下：

1  足够的初撑力是确保液压支架支护效果的必要条件。液压支架实际初撑力的大小决定于乳化液泵站提供的乳化液压力的高低，因此，泵站的工作压力应满足支架初撑力的要求。为此，泵站的工作压力不应小于被压支架初撑力所对应的支柱内乳化液压力与管路压力损失之和。当设置固定乳化液泵站，实行远距离往工作面供液时，应特别注意管材的选择以及管径和压降损失的计算。根据近十多年煤矿综合机械化采煤工作面的实际经验，泵站的工作压力不应小于31.5MPa。

4  为了确保工作面的正常生产与安全，乳化液泵站应连续不断地向工作面提供足够乳化液，并持续保持所需要的压力，因此，泵站应安装1台备用乳化液泵，备用泵的型号应与工作泵相同并可随时投入运行。

6  为了符合绿色矿山建设要求第十六条“生产技术工艺装备现代化。应加强技术工艺装备的更新改造，采用高效节能的新技术、新工艺、新设备和新材料……”，应在条件适宜的现代化矿井中推广。

5.6.4  多年的生产实践表明，工作面巷道超前支护选用超前支架，安全性大大提高，便于操作，是现代化煤矿工作面超前支护发展趋势。

5.6.5  为了工作面安全生产的需要，有些工作面需要进行瓦斯抽采、煤层注水、煤层自燃的防治、顶板或顶煤软化松动等工作，倾角较大的工作面还需要采取措施防止工作面设备下滑，因此应配备相应的辅助设备。这些设备涉及矿井安全，其配置应满足国家现行有关标准的要求。

5.6.6  根据陕煤集团榆北煤业小保当煤矿、曹家滩等煤矿的现场实际使用情况，矿井工作面顺槽电气等设备采用自移式设备列车，电缆采用落地式电缆拖移，实现了工作面辅助设备自动化移动，取消了以往的设备列车人工移动工序，减少了工作面辅助人员，提高了工作面生产效率，符合绿色矿山建设要求第十六条“生产技术工艺装备现代化。应加强技术工艺装备的更新改造，采用高效节能的新技术、新工艺、新设备和新材料……”，宜在条件适宜的现代化矿井中推广。

## 5.7 掘进工作面设备选型

5.7.2　轻型掘进机的接地比压为0.04 MPa～0.1MPa，中型掘进机的接地比压为0.1 MPa～0.14MPa，重型掘进机的接地比压为0.14 MPa～0.2MPa，部分特重型掘进机的接地比压超过0.2MPa。应根据巷道底板的坚硬程度，在合适的接地比压范围内选择机型。

在煤岩坚固性系数f≤5时，可选用煤巷掘进机；在煤岩坚固性系数f＞5时，可选用半煤巷掘进机和岩巷掘进机。岩巷掘进机的发展经历了从小到大、从单一到多样化的过程，现在已经形成轻型、中型、重型3个系列。现代中、重型悬臂式掘进机截割功率120kW～300kW，个别机型可达到400kW，针对岩石硬度较大，因此岩巷掘进机宜选择大截割功率，重机身的岩石掘进机。

全断面掘进机是通过旋转和连续推进，将巷道整个断面的岩石或煤破碎。它按掘进断面的形状和尺寸将刀具布置在截割机构上，通过刀具破岩并实现装岩、转载、支护等工序平行作业。全断面掘进机具有速度快、效率高、安全可靠、施工质量好等优点，在中硬岩层中开掘3.5m～8m巷道，速度可达1000m/月。

5.7.3　转载机适用于悬臂式掘进机与后配套运输设备之间的中间转载物料输送设备，是可以随着掘进机纵向整体移动的带式输送机。由于转载机为掘进机的后配套运输设备，为保障掘进运输，其运输能力宜大于掘进实际生产能力的1.2倍。

煤巷及煤岩巷道掘进，目前常规的后配套运输设备主要为可伸缩带式输送机，作为单条巷道掘进，具有掘进速度快的优点，为保障掘进运输的连续性，可伸缩带式输送机的运输能力宜大于掘进机实际掘进能力的1.2倍。

煤巷及煤岩巷道掘进后配套刮板输送机运输的方式，具有灵活、简便的优点，特别是对于短距离巷道掘进更具优势。刮板输送机运输能力宜大于掘进机实际掘进能力的1.2倍。

根据采(盘)区巷道、工作面巷道不同的布置方式，连掘工艺实现了多条巷道的一次掘进，布置一次到位，为采区和长壁工作面的顺利接替创造了条件，是一种科学的掘进工艺及组织形式。多巷掘进时，支护人员互换作业，构成了安全、快速、高效、灵活、便捷的生产作业方式和完善的掘进工艺、掘进配备和劳动组织结构系统，形成了快速、高效、优质、低耗、精细、绿色和安全的施工工艺。目前我国使用的配套掘进工艺主要由运煤梭车、给料破碎机、可伸缩带式输送机和井下铲车等组成。梭车跟在连采机后面，在采掘工作面内短距离往返运送煤炭，一般配备2台～3台；给料破碎机的作用是将运煤梭车转入的大块煤进行破碎，并均匀地将煤输入带式输送机，以满足带式输送机的运输能力及对块度的要求。

我国煤矿锚杆钻机目前已形成液压、电动、气动三大系列：液压锚杆钻机能实现一次成孔、孔形好、输出功率大、破岩能力强等优点，比较适合顶板平缓、岩石偏硬的巷道中使用。气动锚杆钻机体积小、重量轻、转矩大，操作简单，维修方便。同时集钻孔、搅拌、安装锚杆锚索于一身，是顶板硬度≤F10的各种岩巷、煤巷、半煤巷进行锚杆作业的理想设备，分顶锚杆钻机和帮锚杆钻机。电动锚杆钻机目前在世界上处于领先水平，为了增强电动锚杆钻机的适应性，推进支腿的动力源也实现了多样化，有油压支腿、水压支腿和气压支腿，主要适用于煤巷、半煤巷钻顶锚杆及安装水泥锚杆和树脂锚杆，围岩抗压强度小于80MPa的巷道。

煤矿全液压锚杆锚索钻车是针对掘进工作面宽度4．8m～5．5m、高度2．8m～4．2m的巷道设计的，钻车在结构上和功能上选用了整体升降的工作平台，可以根据巷道高度情况通过平台升降使作业人员进行上下调整，从而很方便地实现巷道内不同高度、不同角度锚杆(索)孔、炮眼孔、探测孔的机械化施工。

巷道掘进应选用矿井全风压通风或局部通风机通风，煤巷、半煤岩和有瓦斯涌出的岩巷掘进通风应选用压入式。对旋轴流式局部通风机具有效率高、噪声低、节能效果明显、运行平稳、风压高、风量大、风量随压力的升高变化较小等特点。

每个掘进工作面应配备2台局部通风机，一用一备；当选用多巷掘进时，多巷掘进局部通风机数量按掘进巷道条数×2进行配备，是考虑多巷掘进的时候，每个巷道不能停风的要求。局部通风机可按照现行行业标准《煤矿井工开采通风技术条件》AQ 1028进行选型计算。

目前国内生产的掘进除尘风机，主要有湿式、布袋以及泡沫式除尘器，湿式除尘风机具有除尘范围大、除尘效率高、处理风量大、能耗低等优点。

# 6 采区运输

## 6.1 一般规定

6.1.1  本条是对综采采区运输的基本要求。满足采区采掘工作的需要是功能要求，安全可靠是安全要求，这两条要求是最基本的要求；系统简单、环节少、用人少、效率高是对综采采区运输经济性的要求；节能是国家发展经济的一项长远战略方针，综采采区运输应该符合节能的要求。

6.1.2  本条规定了采区运输方式与运输系统的设计依据，这些依据也是影响采区运输方式与运输系统的主要因素。由于影响采区运输方式与运输系统因素较多，为使采区运输符合本标准第6.1.1条的要求，采区运输方式与运输系统应进行综合分析和技术经济比选后确定。

## 6.2 煤炭运输

6.2.1  煤炭属可以连续给料的大宗货物，井下煤炭运输的装载地与目的地相对固定，适合采用连续运输方式；而且综采采区生产能力大，生产集中程度高，只有采用连续运输方式才能满足采区煤炭运输要求；因此，采区煤灰运输应采用连续运输方式。但大巷采用轨道运输的矿井中，采用石门溜眼布置，即在煤层底板岩石中布置采区石门，采区石门与煤层之间采用溜煤眼或区段煤仓联系，有时可能是合适的。这类采区石门可采用轨道运输。

6.2.2  由于综采工作面生产能力大，综采采区若在工作面运输巷带式输送机与采区运输巷或上、下山运输设备之间设置缓冲煤仓，则煤仓容量大，工程量大，经济上不合理，而且增加了运输环节，降低了运输的可靠性，因此，工作面运输巷带式输送机与采区运输巷或上、下山运输设备之间不应设置缓冲煤仓，应直接搭接或通过溜煤眼、区段石门联系。

6.2.3  基于本标准第6.2.2条条文说明所说的理由，采用大巷条带式布置的盘区不宜设置缓冲煤仓；当工作面运输巷与大巷布置在同一煤层时，带式输送机应与大巷带式输送机直接搭接；当工作面运输巷位于大巷上部的煤层中时，工作面运输巷带式输送机与大巷带式输送机之间存在高差，应采用溜煤眼联系。水平煤仓可重复使用，但造价较高，容量有限，只有经技术经济比较合适时才可使用。

6.2.5  本条说明如下：

1  相对于综采工作面而言，采区掘进工作面来煤的数量与时间都要小得多，即使掘进工作面来煤与回采工作面运输巷高峰煤量刚好叠加，其时间很短，总量一般也在采区运输设备运输能力的允许过载范围之内。因此，本款规定，不设区段煤仓的采区，采区运输设备的运输能力应满足采区内全部回采工作面运输巷高峰煤量叠加时的运输要求，而未考虑掘进工作面的来煤量。

2 采区日运输时间、采区运输不均衡系数和采区运输能力富余系数均是参考现行国家标准《煤炭工业矿井设计规范》GB50215-2015中矿井提升的相关参数制定的。其巾，采区日运输时间与矿井日提升时间相同，均为18h；考虑到采区运输的不均衡性比矿井提升大，采区运输不均衡系数为1.20～1.25，采区运输能力富余系数为1.25～1.30，比斜井带式输送机提升的不均衡系数1.10～1.15和提升能力富余系数1.10～1.20略大。采区运输不均衡系数和采区运输能力富余系数，只有l个生产工作面的采区取大值，多工作面生产的采区取小值。

6.2.6  本条说明如下：

带式输送机是综采采区最理想的煤炭运输设备，凡有条件的采区均应采用带式输送机。本条第1、2款是根据普通带式输送机与大倾角带式输送机的技术性能、带式输送机的设备制造与研发情况以及煤矿综采采区的生产实践制定的。条文中所说的大倾角带式输送机，特指深槽型带式输送机，不包括其他结构的大倾角带式输送机。

6.2.8  倾斜煤层的采区上山，可采用专用溜煤槽或上链式输送机。采用专用溜煤槽以自溜方式运送煤炭，设备简单，投资少，成本低，但运输的可靠性较差；采用上链式输送机运煤比较可靠，但设备相对复杂，投资和成本较高。设计中应根据采区的具体情况比选确定。

6.2.9  在自溜运输方式中，驱使煤炭运动的力量是重力而非运输机械施加的机械力，因而煤炭的运动非人力所能控制，从而带来诸多问题，严重影响自溜运输的可靠性与安全性。本条规定的目的是确保人员与设备的安全，并提高自溜运输的可靠性。

6.2.10本条说明如下：

1～3  是根据《煤矿安全规程》相关条款的精神制定的，目的是确保安全。为强制性条款。

4  开采急倾斜煤层的上山采区采用沿煤层布置的溜煤眼，倾角一般大于45°，应考虑底板的支护，因而应采用完全支架支护；由于煤炭在溜放过程中对底板和顶、帮均有磨损，而且溜煤眼一般较长，煤块对支护有较大的冲砸，粉煤、末煤则易粘结而导致溜煤眼堵塞，因此应有防磨损与防砸、防堵措施。

5  溜煤眼的下口设置闸门是为了控制煤流的流量与速度，并避免煤流对下游运输设备的冲砸。

## 6.3 辅助运输

6.3.1  本条说明如下：

液压支架解体运输并在工作面组装，不仅需要专门的起吊设备和组装硐室，而且很难保证组装质量，因此，本条第3款要求液压支架宜整架运送。条文中所说的“整架运送”包括不拆卸支架部件情况下的运输，也包括拆卸部分不需要专门的起吊设备和组装硐室即可组装的部件（如护帮板、前探梁等）情况下的运输。本条第4款对动力设备的防爆要求是根据《煤矿安全规程》的相关条款制定的，为强制性条款。

6.3.2	本条说明如下：

采区运输巷和上、下山的辅助运输方式与大巷相同，可以简化系统，减少运输设备的种类与数量，提高运输效率，降低运输成本，因而采区辅助运输方式宜与大巷相同。如：大巷采用轨道运输，采区运输巷和上、下山宜采用轨道运输；大巷采用无轨运输，采区运输巷宜采用无轨运输；大巷采用单轨吊车运输，采区运输巷和上、下山宜采用单轨吊车运输。但在大巷采用无轨运输的矿井中，有的采区煤层倾角较大或有其他原因，采用无轨运输确有困难，则应根据采区的具体条件选择轨道运输或单轨吊车运输。大巷采用轨道运输的采区，因采区巷道有底鼓或其他原因，经技术经济比较合适时，也可采用单轨吊车运输。

辅助运输上、下山采用轨道运输方式的采区，采用架空乘人装置运送人员有时可能是比较合理的选择。

6.3.3  采用轨道运输的采区，采区内车辆的牵引方式过多，会增加运输环节，增加运输设备的种类与数量，从而降低运输效率，提高运输成本，因此，采区车辆的牵引方式不宜超过两种，有条件的采区应采用单一牵引方式。大巷采用大坡度机车或无极绳绞车牵引时，采区内采用与大巷相同的运输设备牵引方式可以简化系统，减少运输设备的种类与数量，提高运输效率，降低运输成本，因此，只要采区巷道坡度合适，应采用与大巷相同的运输设备牵引方式。

6.3.4  矸石是煤矿生产过程中产生的主要固体废弃物，将其运出矿井并在地面排弃，不仅增加运输费用，提高矿井生产成本，而且增加矿井用地，污染环境。根据国家节能减排的长远战略方针，掘进矸石应尽可能向采空区和废巷排弃，不出采区或少出采区。

6.3.5  煤巷及半煤岩巷的掘进煤和掘进矸石宜在井下进行分选；无法分选的，掘进矸石进入煤炭运输系统，由煤炭运输系统运出，可以减少采区辅助运输工作量，减少辅助运输设备，降低辅助运输成本，提高运输效率；由于综采矿井一般均设有选煤厂或机械排矸车间，掘进矸石的掺入煤流对煤炭运输系统、煤炭加工和产品煤煤质的影响极小，可以忽略不计。

6.3.7  采用单巷布置的工作面运输巷，由于受巷道断面的限制，往往不适合采用其他运输设备，配备小型单轨吊车运送人员和油品、设备零配件、支护材料等小型物料，或配备简易索道设备运送小型物料可能是必要的、合理的。

# 7 通风与安全

## 7.1 通风

7.1.1、7.1.2  是参照现行国家标准《煤炭工业矿井设计规范》GB 50215、《煤矿安全规程》(2016)等有关规定，对采区通风安全保障作出根本性的规定，应严格执行。

7.1.3  适当加大通风量是高温矿井降低气温的常用经济手段，但应控制风速不应超过国家有关法规的规定。

7.1.4  采区通风系统，有风流与煤流逆向，即从带式输送机运输巷进风、辅助运输巷回风；或风流与煤流顺向，从辅助运输巷进风、带式输送机运输巷回风的两种方式。生产实践表明，风流与煤流顺向通风系统具有降低工作面气温及煤尘的效果，设计宜优先考虑采用顺流通风方式。

7.1.5  通风设施的设计，应考虑运输最大件设备尺寸和运输材料最大长度以及人员开启方便、省力等因素。

7.1.6  生产中一般是采取在地水管出水口处制作U形管存水隔绝风流，避免采空区漏风。

7.1.7  目前，国家大力推广煤矿辅助系统智能化，其中通风子系统实现智能化的一个重要因素是风门自动控制。风门自动控制不仅有利于减轻人力劳动，还有利于井下发生灾变时通过地面自动控制风门开闭来控制或减轻灾变影响。

## 7.2 安全

7.2.1  采区是矿井防瓦斯、防治水、防粉尘、防灭火、防止煤与瓦斯突出、预防冲击地压等地质灾害的核心、关键所在。为了保证采区和矿井的安全生产，设计应严格按照现行国家标准《煤炭工业矿井设计规范》GB 50215的要求，采取预防各种灾害保证安全生产的技术措施。

7.2.2～7.2.8  是根据现行《煤矿安全规程》、《煤炭工业矿井设计规范》GB 50215、《防治煤与瓦斯突出细则》、《防治煤矿冲击地压细则》的有关规定制定的。

7.2.9  生产实践表明，地温较高的采区，仅采取加大风量等综合降温措施仍达不到《煤矿安全规程》有关规定的要求时，则应对风流（或局部）采用机械降温设施。

7.2.10  由于采用放顶煤综采工艺时，会在短时间内发生瓦斯、煤尘大量涌出，并造成大空间的煤层与顶板岩石的垮落，可能带来上覆含水层水患及冲击地压隐患，而且丢煤较多，增加了自然发火的危险，因此，应对防瓦斯、防尘、防火、防水以及防冲击地压等制定安全技术措施。

7.2.11  对采区生产设置监测监控系统和设施是《煤矿安全规程》（2016）第四百八十七条强制规定。

7.2.12  增加项，来源于《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ/T 055—2018）第4.11.2.1条，明确采区应建立“六大系统”。

# 8 电  气

## 8.1 供电系统及电压

8.1.1  为执行现行《煤矿安全规程》第四百三十八条的有关要求，确定“对井下各水平中央变(配) 电所和采(盘)区变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电线路，不得少于两回路”为强制性条文。此外，也由于综采采区一般产量较高，用电负荷较大，采用不少于两回路电源线路供电，可避免或减少因电源中断、停止供电而引起的采区停产，影响全矿正常生产。

8.1.2  本条文明确了综采采区电源也可直接引自地面变电所。如采区负荷大，距井下主（中央）变电所距离又较远，经方案比较后还可在采区就近的地面设有35kV变电站（固定式或箱式变电站），经变压后用106kV或10kV经井筒或钻孔向采区供电。我国有些大型矿井采用了这种供电方式，提高了采区供电的质量，技术上合理，又有明显经济效益。

8.1.3  强调了设置联络开关的必要性，与《煤矿井下供配电设计规范》GB50417保持一致。

8.1.5  近年来，我国已建和在建的一些现代化大型矿井，用10kV下井替代了过去固用的6kV下井，这主要由于10kV电气设备已有定型系列产品，且因为大型矿井井下采掘设备机械化水平高，采区装机容量大，采用10kV供电有利于提高供电质量，减少了电能损耗和运行费用，因此本条文规定了大型矿井的综采采区宜采用10kV供电。

## 8.2 电气设备及变电所

8.2.1  本条文规定了“采区电气设备应选用矿用防爆型，具体要求按现行《煤矿安全规程》的有关规定执行”。按现行《煤矿安全规程》要求，在综采采区回风巷、工作面和工作面进、回风巷以及煤与瓦斯突出矿井的采区内选用矿用防爆电气设备时，有不应选用矿用增安型设备的规定。理由是：矿用增安型设备虽属矿用防爆型设备，该型设备在温升、绝缘等方面采取了相应安全措施，但设备内部一旦出现事故时，真防爆性能也随之丧失。上述区域或地点瓦斯煤尘含量高，易积聚，规定上述地点不应使用矿用增安型设备，就是为了防止时设备防爆性能丧失而引起瓦斯煤尘爆炸事故。

## 8.3 移动变电站

8.3.1  综采工作面、综掘工作面负荷较大且负荷较集中，采用移动变电站供电既减少了低压电缆的数量和有色金属消耗，又保证了用电设备的电压质量。

8.3.2  将原来条文中的宜布置在进风巷内去掉，与最新版煤矿井下供配电设计规范GB50417保持一致。根据《防治煤矿冲击地压细则》规定，新增了有冲击地压危险采掘工作面的供电、供液等设备布置要求。

8.3.3  采区变电所一般无人值守，由采区变电所向综采工作面移动变电站供电的线路，在工作面顺槽入口附近设一台高压防爆开关作为移动变电站的进线开关是国内一些生产矿井的经验总结，虽稍增设备投资，却方便操作、维护，利于安全生产。增加了由采区变电所向移动变电站供电的单回电缆供电线路上，与《煤矿井下供配电设计规范》GB50417及其他设计规范保持一致。

## 8.4 采区线网

8.4.1  分散布置的用电设备诸如调度（慢速）绞车、加压泵、容量不大的运输设备、采掘工作面的排污泵、照明综保等，这些设备采用干线式线路供电后，减少了电缆及开关数量，简化了供电系统。

8.4.3  除特殊要求和特别配置外，井下采掘机械的起动器或电控设备一般由机械设备成套配带，故设计可只标注其规格型号并加以说明，不应重复开列设备器材。

8.4.4  为保证采区局部通风机连续可靠供电，本条文对低瓦斯、高瓦斯和“双突”矿井采区掘进工作面的局部通风机的电源和供电线路作了具体规定。条文内容执行了现行《煤矿安全规程》的有关规定，作为强制性条文。

## 8.5 照明

8.5.1  本条文规定了综采采区应设固定照明的地点，这些地点是采区有机电设备运转的主要场所，也是人员相对集中和人员经常流动的场所。这些地点有监测监控分站、人员定位分站、光纤工业电视摄像头，多数矿井还实现了煤流运输线集中控制或自动化。在这些场所的照明如仅依靠头戴矿灯，则光线不好，照明不足，影响人员正常操作，有碍劳动生产率的提高和人身安全，因此应设有固定照明。

# 9 监控、通信及智能化

## 9.1 监控

9.1.1～9.1.10  煤矿安全生产监控系统是用于煤矿通风安全及生产环节监控的系统，主要包括安全监控系统、胶带运输监控系统、轨道运输监控系统、火灾监控系统、矿山压力监控系统、煤与瓦斯突出监控系统、排水和防治水监控系统、人员位置监测系统等。由于综采采区监控属矿井监控系统的一部分，因此应符合矿井监控的统一设置原则。而本节条文是采区监控设置内容的一般规定，执行中尚应结合采区的实际生产环节、灾害种类和程度确定其相应的监测监控内容。

## 9.2 通信

9.2.2  移动通信是对固定通信的补充，用于流动人员、采区运输、检修等多种环节通信联络，在发生事故的情况下，可作为应急救灾通信联络。目前煤矿的移动通信可供选择的有感应通信、漏泄通信、矿用无线通信等，前两种系统属模拟、单工、单信道通信系统，而矿用无线通信系统是数字、双工、多信道通信系统。在国内已开发的矿用无线通信系统中，有的远端模块、电源等均为本质安全型设备，瓦斯超限时无须断电，能起到抢险救灾时的应急通信作用，性能优于感应通信和漏泄通信。综采采区移动通信设备属矿井移动通信系统的一部分，应符合矿井移动通信系统的统一设置原则，设计应根据项目的特点和要求，结合市场产品状况，采用可靠实用的移动通信设施。

9.2.3  作面专用通信控制装置是指用于综采工作面和顺槽运输等设备的通信、控制、保护的多功能装置，其中的通信功能一般由装置中的扩音电话完成上述设备沿线的语音通信和语音报警。该类装置在煤矿使用较多的有TK100型、TK200型、KTC101型、CK-2型、KTC2型等煤矿通信控制装置。

## 9.3 智能化

由于近年来煤矿智能化的快速发展，结合《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》（发改能源[2020]283号文），综采采区智能化是整个矿井智能化的核心及难点，因此本标准新增智能化章节,对煤矿综采采区设计智能化装备水平提出了基本功能要求，包括信息的实时采集，视频的实时监控、网络传输等相关内容。

9.3.1～9.3.3  针对现阶段智能化装备水平提出了最基本的要求，包括信息的实时采集，视频的实时监控、网络传输等相关内容要求。

9.3.4  应根据采掘工艺及装备、地质条件、煤层条件等条件确定智能化的范围和水平，冲击地压矿井及大型矿井原则上应实现少人或无人工作面，综采工作面、综掘工作面实现智能化采（割）煤。

9.3.5  本条针对智能综采工作面提出了具体的要求，智能化采煤是通过采煤环境的智能感知，由采煤装备自动、独立完成煤炭开采的作业过程。同时为不影响生产，要求在任何条件下具备单独开车的条件。

9.3.6  本条针对智能掘进工作面提出了具体的要求，智能化掘进是通过构建多机协同控制系统，实现连续、快速、稳定、安全智能化巷道掘锚运作业。同时为不影响生产，要求在任何条件下具备单独开车的条件。

9.3.7 本条针对综采采区运输系统提出了满足智能化要求的一般规定。

9.3.8 本条针综采采区供配电系统提出了智能化要求的一般规定。

# 10 节能和减排

## 10.1 节能

10.1.1  近几年来，国家高度重视并相继颁布了关于节约能源、资源的有关政策、规定，与煤矿采区生产关系密切，采区设计时应加以贯彻落实。进行采区设计方案技术经济比较时，应将降低能源和资源消耗、提高煤炭采出率列为重要考量指标，应切实采取措施达到国家及行业标准规定的指标。

10.1.2  采区的开采工艺和运输、通风、排水、供电等系统及生产环节繁多，是煤矿消耗能源和用人的大场所，因此采区设计应从简化生产系统、节省井巷工程量、减少生产环节和人工着手，精打细算实现节能、减人的效果。

10.1.3  选择采煤方法与工艺，确定采区与工作面巷道布置方式，对采区和工作面减少煤柱与开采煤量损失，提高采出率，节约巷道工程量，降低掘进率关系重大。

10.1.4  采区巷道设计应结合围岩特性、生产系统、安全间隙及功能性合理确定断面形式及支护形式，避免大尺寸断面造成支护材料浪费及能效降低。目前较为成熟的支护方式有锚网、钢棚梁、混凝土等，在围岩稳定情况下，锚网支护材料来源广、便于施工、成本低，消耗相对较省，应优先采用。随着材料技术的发展，锚网支护材料具备高强、高韧、抗冲击性强等特点，具有稳定的变形量、抗拉伸，在满足巷道支护稳定安全的条件下，材料消耗省。

10.1.5  采掘、运输、通风、排水、供电等机械设备是耗能大户，设计应合理选型，以避免设备能力偏大，造成“大马拉小车”，浪费用电负荷和能源，应选用高效节能产品，不应选用淘汰产品及生产工艺。

10.1.6  井下煤炭运输是能耗较大的一个生产环节，应综合考虑采区运输条件和因素，选择符合采区条件、系统简单、运输线路顺直、环节少、能耗低的煤炭运输方式。折返和转载运输都会消耗能源，反向运输消耗的能量完全多余，要尽量避免。受煤层赋存条件、稳定性等影响，采煤工作面生产能力有一定的波动，合理设置缓冲煤仓对采区来煤进行调节处理，可有效降低运输设备小时运输能力，提高运输效率和效能，减少运输能耗和费用。

10.1.7  统筹考虑采区巷道布置的目的是为了简化通风网络，缩短通风流程，降低通风阻力。

## 10.2 减排

10.2.1  煤炭工业减少排污和保护环境，已成为国家及行业实现可持续发展的战略举措和重要政策，并制定了一系列相关规定和措施。采区是煤矿重大污染源，设计应切实采取有效措施，尽量避免和减少采区污染物（矸石、瓦斯、粉尘污水等）排放到地面。

10.2.2  本条文目的是尽量减少和避免采区时石排出地面。近几年来，生产矿井实践中结合具体条件，创造了许多矸石在井下处理的经验和办法，尤其是智能干选的成功应用，设计应加强这方面的调研，并在采区设计中加以借鉴和应用。

10.2.3  对煤层瓦斯进行抽采是国家煤炭工业的产业政策，凡是适宜抽采条件的煤层瓦斯，都应进行抽采并加以资源化利用。

10.2.4  采掘工作面和煤流运输系统是井下产生煤（岩）尘的主要场所，采区设计应采取完备的综合防治煤（岩）尘的措施，尽量减少粉尘产生进入风流。

10.2.5  涌水量较大的采煤工作面，易造成煤水混流污染井下及地面环境，设计应采取综合治理措施，实现煤水分离改善环境。主要措施有设煤水分离装置、仰斜采煤、上行运煤、加大水沟、煤泥在采区内沉淀清理等。